Перечень актуальных научно-технических проблем АО «Транснефть – Западная Сибирь»

рекомендованный при выборе тем курсовых и дипломных проектов студентами курируемых нефтегазовых вузов и при выборе тем докладов молодыми специалистами для участия в научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» в 2019 году

| № п.п. | Формулировка темы | Содержание нерешенных вопросов | Ожидаемый результат от решения | Филиал, отдел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проектирование и эксплуатация, строительство и реконструкция магистральных нефтепроводов |
| 1.1 | Разработка комплекта оборудования для очистки от парафинистых отложений очистных устройств типа СКР-1, 2, 3, 4, ПРВ, УКО, СНШ после извлечения из КППСОД | В настоящее время для очистки очистных устройств используются две технологии: обработка паром или отмывка водой под напором. Очистное устройство устанавливается на поддон. Недостатки: Низкая производительность; Значительный расход воды и необходимость утилизации загрязненной воды; недостаточная степень очистки, требующая дополнительной очистки ОУ с применением растворителей и ветоши. | Результатом работы должна стать технология, позволяющая решать следующие задачи: 1. Минимизация затрат воды и пара; 2. Снижение затрат времени; 3. обеспечение взрыво-, пожаробезопасности проведения работ; 4. Улучшение качества очистки ОУ; 5. возможность раздельного сбора парафина и воды для раздельной утилизации или повторного использования; 6. Изготовление оборудования в условиях ЦБПО ПАО «Транснефть» | ОЭ АУ |
| 1.2 | Увеличение износостойкости, долговечности (повышение ресурса) чистящих элементов (диски, манжеты, щетки) очистных устройств типа СКР-1, 2, 3, 4, ПРВ, УКО, СНШ, разработка очистных устройств, обеспечивающих эффективную очистку трудноудаляемых отложений | Недостатки существующих чистящих элементов: сложность очистки трудноудаляемых отложений значительные финансовые затраты на покупку новых чистящих дисков, манжет, щеток; значительные трудозатраты на ТО очистных устройств, связанных с заменых элементов; значительный объем утилизации отработанных элементов, загрязненных нефтепродуктами | Результатом работы должны стать технические решения, позволяющие решать следующие задачи: 1. Минимизация финансовых затрат (стоимость новых элементов не должна превышать стоимость существующих более чем на 10%); 2. Увеличение срока службы новых элементов по сравнению с существующими, за счет доработки конструкции, применения новых материалов; 3. Доработка (возможно) конструкции существующих очистных устройств с целью снижения нагрузок на чистящие элементы | ОЭ АУ |
| 1.3 | Разработка конструкции для намораживания грунта котлована в болотистой местности (с применением жидкого азота) | Отсутствие возможности быстрого намораживания грунта при аварийных ситуациях, при устранении дефектов с предельным сроком эксплуатации на заболоченных и обводненных участках ЛЧ МН. | Разработка конструкции для наморозки котлована с применением жидкого азота для оперативного решения задач связанных с устранением дефектов и аварийными ситуациями на заболоченных и обводненных участках МН. | ОЭН ИРНУ |
| 1.4 | Применение специальных присадок перед проведением работ по зачистке резервуара, для более качественного размыва донных отложений. | Длительное время размыва донных отложений влечет энергозатраты при работе диогена, а не качественный процесс размыва приводит к дополнительным работам по зачистке РВС. | Уменьшение времени и затраты на размыв резервуара при помощи добавления присадок в нефть перед размывом. | ОЭН ИРНУ |
| 1.5 | Изменение конструкций кровли резервуара с целью предотвращения скопления осадков в зимний период | Расчистка кровли резервуара в зимний период для исключения превышения предельных нагрузок на крышу | Исключение расчистки от осадков кровли резервуара. | ОЭН ИРНУ |
| 1.6 | Исключение применения ПДС в ОУ, путем замены на более компактный передатчик | Громоздкая конструкция ПДС, большой объем элементов питания | 1.Исключение большого количества применяемых элементов питания. 2.Компактная конструкция | ОЭН ИРНУ |
| 1.7 | Определение более точного местоположения и залегания МТ, дефектов, НСВ, патрубков. | В случае повреждения трубопровода при производстве земляных работ присутствует вероятность выхода нефти. | Исключение случаев повреждений трубопроводов при производстве земляных работ | ОЭН ИРНУ |
| 1.8 | Повышение герметичности колодцев на МН. | Сезонные перепады уровня грунтовых вод, движения почвы, температурные перепады, приводят к образованию неравномерности посадки седла колодца на теле трубы, что может привести к негерметичности колодца, что влечет за собой: Отсутствие доступа для оперативного и планового обслуживания оборудования, установленного в колодцах, повреждение установленного в колодцах оборудования, повреждение ЛКП внутри колодцев, образование коррозии. | 1.Повысить герметичность колодцев на МН как установленных, так и вновь устанавливаемых. 2.Доработка конструкции колодца. 3.Замена уплотнителя на более надежный (например, на «Шнур бентонитовый расширяющийся»). 4.Восстановления герметичности без демонтажа колодца. | ОЭН ИРНУ |
| 1.9 | Применение герметизаторов на технологических трубопроводах и на коллекторах резервуарных паркаов НПС. | Применение тампонажной глины в качестве герметизатора на технологических трубопроводах НПС и на коллекторах резервуарных паркаов НПС влечет за собой загрязнение действующего оборудования, дополнительные работы по очистке оборудование (промывка задвижек, очистка ФГУ), что сокращает срок безаварийной эксплуатации оборудования и требует дополнительных затрат на обслуживание. | Модернизация конструкции герметизирующего устройства на основе конструкции ГРК, ПЗУ с применением специальных составов, для резинокордной оболочки растворяющихся в течение определенного времени. | ОЭН ИРНУ |
| 1.10 | Доработка существующего типового проектного решения по установке датчиков (сигнализаторов) верхнего аварийного уровня резервуаров РВСПК-50000 | В настоящее время датчики (сигнализаторы) верхнего аварийного уровня резервуаров РВСПК-50000 установлены открыто. Сработка датчика происходит при касании его элемента о верхний настил поднимающейся плавающей крыши резервуара. При этом могут быть ложные преждевременные срабатывания при наличии на настиле крыши снега и льда в зимний период. | Доработка существующего типового проектного решения по установке датчиков (сигнализаторов) верхнего аварийного уровня резервуаров РВСПК-50000 исключающая возможность образования снега и льда на настиле плавающей крыши под датчиком | ОЭН ОРНУ |
| 1.11 | Разработка комплекта оборудования для фотосъемки коридора трассы МТ удовлетворяющего требованиям ОР-23.040.00-КТН-129-15 | В настоящее время фотосъемка коридора трассы МТ производится с использованием общедоступных фотокамер, установленных внутри вертолета на штативе, что влечет за собой следующие вопросы (недостатки): Затруднение обзора экипажу воздушного судна (ВС); Невозможность установки фотокамеры в непосредственной близости от остекления кабины ВС; Ухудшение качества фотографий по причинам: округлости остекления кабины, наличия капель дождя и водяной пленки на стекле при полетах в неблагоприятных метеоусловиях, наличия следов остатков насекомых на стекле при полетах в летнее время, наличия солнечных бликов на стекле, периодическая перефокусировка фотокамеры с объекта на остекление кабины ВС; Малая емкость штатных элементов питания фотокамеры (например, на 300-350 кадров), отсутствие возможности подключения внешнего источника питания к фотоаппарату; Отсутствие на большей части фотоаппаратов функции непрерывной съемки с заданным интервалом времени между кадрами; Малый ресурс затворов зеркальных фотокамер (при значительной стоимости); Несовпадение напряжения бортовой сети ВС и зарядных устройств фотокамер | Подбор необходимого оборудования, удовлетворяющего требованиям ОР-23.040.00-КТН-129-15, его размещение в контейнере, обеспечивающем крепление снаружи ВС МИ-2, МИ-8, Робинсон R44 и эксплуатацию в неблагоприятных климатических условиях. Климатические условия использования оборудования для фотосъемки должны соответствовать климатическим условиям, заданным характеристиками вертолетов МИ-2, МИ-8, Робинсон R44. Время непрерывной работы фотокамеры – до 10 часов. Интервал съемки – 5 секунд и более. Отсутствие ранее указанных недостатков. Возможность транспортировки полного комплекта оборудования всеми видами транспорта и переноски одним человеком (общий вес комплекта с упаковкой не более 20 кг). Выдержки из ОР-23.040.00-КТН-128-15: «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Техническая эксплуатация объектов магистрального трубопровода. Порядок планирования и организации работ»: При воздушном патрулировании трасс трубопроводов должна осуществляться непрерывная фотосъемка коридора трассы МТ шириной не менее 200 м фотокамерой с разрешением не менее 12 мегапикселей. Материалы фотосъемки должны быть резкими, «в фокусе», отображать дату и время. Оборудование для съемки может крепиться как внутри, так и снаружи воздушного судна и должно иметь дублирующий дисплей для оперативного контроля фиксируемого изображения. Способ установки оборудования должен исключать передачу на него вибрации воздушного судна | ОЭН ОРНУ |
| 1.12 | Дооснащения шиберной задвижки трубопроводами и арматурой для осуществления дренажа воды и промывки подшиберного пространства | Отсутствие возможности выполнения регламентных мероприятий по дренажу воды и промывке подшиберного пространства на большинстве задвижек, выпущенных до 2004-2006 гг. | Разработка комплекта дооснащения шиберной задвижки трубопроводами и арматурой для осуществления дренажа воды и промывки подшиберного пространства, а также средств для его установки в трассовых условиях. Обеспечение возможности выполнения регламентных мероприятий по дренажу воды и промывке подшиберного пространства | ОЭН ОРНУ |
| 1.13 | Повышение надежности существующего устройства для размыва донных отложений «Диоген 500,700» | Низкая надежность и малые межремонтные интервалы устройства для размыва донных отложений «Диоген 500,700» (износ и разрушение деталей привода поворота). | Повышение надежности существующего устройства для размыва донных отложений «Диоген 500,700» с доработкой, заменой существующих узлов и деталей | ОЭН ОРНУ |
| 1.14 | Повышение надежности существующей машины для безогневой резки труб МРТ 325-1420 «Волжанка 2» | Низкая надежность и малые межремонтные интервалы машины для безогневой резки труб МРТ 325-1420 «Волжанка 2» (низкая прочность корпуса планетарного редуктора, разрушение элементов редуктора: шестерни и валы). | Повышение надежности существующей машины для безогневой резки труб МРТ 325-1420 «Волжанка 2” с доработкой, заменой существующих узлов и деталей | ОЭН ОРНУ |
| 1.15 | Разработка комплекта шпунтового ограждения котлована | Отсутствие специализированных шпунтов для обустройства котлованов на действующих трубопроводах в условиях обводненности или сыпучих грунтов | Разработка комплекта шпунтового ограждения котлована, удовлетворяющего следующим требованиям: - возможность применения на действующих трубопроводах под давлением; - обеспечение безопасности работающих в котловане; - возможность установки (забивки) шпунтов с применением экскаватора без использования специальной оснастки; - наличие в комплекте узлов герметизации (крепления) стенки котлована вокруг трубопровода, над и под трубопроводом | ОЭН ОРНУ |
| 1.16 | Разработка композитных материалов | Невозможность применения композитных материалов для устранения дефектов выборочным ремонтом на ЛЧ МН по композитно-муфтовой технологии (КМТ) при отрицательных температурах (до -30С) без использования палаток с подогревом | Разработка композитных материалов для устранения дефектов выборочным ремонтом на ЛЧ МН по композитно-муфтовой технологии (КМТ), с возможностью применения при отрицательных температурах (до -30С) без использования палаток с подогревом | ОЭН НРНУ |
| 1.17 | Разработка композитных материалов для устранения дефектов выборочным ремонтом на ЛЧ МН по композитно-муфтовой технологии (КМТ), с возможностью применения при отрицательных температурах (до -30С) без использования палаток с подогревом. | Отсутствие возможности применения композитных материалов при отрицательных температурах без использования внешнего подогрева. | Возможность применения композитных материалов при отрицательных температурах. Уменьшение затрат и времени на установку муфты | ОЭН НРНУ |
| 1.18 | Комплект вспомогательного оборудования для установки бонов на судоходных реках | Существует проблема установки боновых заграждений на судоходных реках, отсутствуют технические средства для выполнения данных операций. | Выполнить расчеты возможного применения технических средств для установки боновых заграждений и всех возможных схем установки. | ОЭН КРНУ |
| 1.19 | Модернизация камер пуска средств очистки и диагностики с разработкой комплекса оборудования для осуществления запасовки СОД с исключением использования запасовочных патрубков, тросов и ГПМ. | Существующий метод запасовки СОД с использованием запасовочного патрубка, тросов, ГПМ трудоемок и небезопасен. | Разработать метод запасовки с применением лотка для подачи средств очистки и диагностики со стороны затвора КППСОД. Определить необходимые материалы и оборудование для проведения модернизации существующих КПСОД | ОЭН КРНУ |
| 1.20 | Разработка типовой конструкции стационарного берегового рубежа задержания нефти | Отсутствие возможности защиты близлежащих от ППМН береговых территорий в случае аварийного разлива нефти на водной поверхности. | Разработка конструкции стационарного берегового рубежа задержания нефти, обеспечивающей неизменное положение заграждения относительно береговых ориентиров вне зависимости от колебаний уровня воды с минимального (с возможной посадкой на мель) до максимального в паводковый период. При разработке рассмотреть возможность круглогодичной установки бонов на малых реках, которые вскрываются без ледохода; на зимний период возможно размещение бонов вдоль берега без их демонтажа | ОЭ АУП |
| 1.21 | Разработка комплекса оборудования для установки бонов на судоходных реках | Отсутствие эффективного комплекса оборудования для установки бонов на судоходных реках с шириной русла более 200 метров и скоростями течения более 1,0 м/сек. Имеющееся оборудование (катера, якоря, боны, средства установки не эффективны). Имеющиеся традиционные средства доставки не позволяют хранить боновые заграждения в собранном виде. | Разработка комплекса оборудования для установки бонов на судоходных реках: боны – якоря – катера и суда (лебедки, ГПМ, якорные и буксировочные системы) – средства доставки – средства установки. Испытания комплекса на различных реках, в том числе и в паводковый период. | ОЭ АУП |
| 1.22 | Разработка комплекса оборудования для установки бонов на судоходных реках с быстрым течением шириной более 200 метров в зимний период без ледового покрова | Отсутствие возможности ликвидации аварийного разлива нефти на водной поверхности судоходных реках шириной более 200 метров в зимний период без ледового покрова и в период ледохода. | Разработка технологии (с подбором или разработкой оборудования) по ликвидации аварийного разлива нефти на водной поверхности на судоходных реках с быстрым течением шириной более 200 метров в зимний период без ледового покрова, и в период ледохода. | ОЭ АУП |
| 1.23 | Разработка композитных материалов для устранения дефектов выборочным ремонтом на ЛЧ МН по композитно - муфтовой технологии (КМТ), с уменьшением времени отверждения композитного состава | Отсутствие возможности уменьшения времени работ по устранению дефектов выборочным ремонтом на ЛЧ МН по композитно - муфтовой технологии (КМТ), в связи со временем отверждения композитного состава 24 часа. | Сокращение затрат на командировочные расходы и затрат электроэнергии для обеспечения постоянного режима перекачки нефти, при выполнении работ устранению дефектов выборочным ремонтом на ЛЧ МН по композитно - муфтовой технологии (КМТ), за счет уменьшения времени отверждения композитного состава. | ОЭ АУП |
| 1.24 | Расчет количества остаточного воздуха в трубопроводе на основе геометрических характеристик трубы, трендов изменения давления при заполнении трубопровода с учетом профиля. | Во время заполнения нефтепровода, при отсутствии вантузов для выпуска воздуха, часть воздух остается в трубопроводе. При вводе в эксплуатацию после строительства или ремонтных работ нефтепровода необходимо знать, сколько воздуха, в каком месте и при каком давлении находится в трубе, какое он может оказать сопротивление проталкиванию жидкости. | Уточнение расчетов по заполнению нефтепровода. Прогноз работы нефтепровода с учетом дополнительного сопротивления воздушных полостей. Учет присутствия воздуха, его количества и местоположения при разработке мероприятий по пропуску и выносу газовоздушной смеси. | ОГТ |
| 1.25 | Изменение давления в трубе при её гидравлических испытаниях в неизотермических условиях | Во время гидроиспытания давлением трубы на открытой местности в течении нескольких часов под действием солнечных лучей, или ночного охлаждения температура жидкости в трубе может измениться. Соответственно изменится и давление. Требуется определить: насколько может измениться температура, насколько при этом изменится давление, можно ли считать испытание трубы состоявшимся при меняющемся давлении, как сделать давление стабильным и проверить герметичность трубы. | Рекомендации проектировщикам о включении в документацию условий, обеспечивающих стабильность давления при испытании трубопроводов. | ОГТ |
| 1.27 | Применение (анализ) существующих новых приборов измерения уровня. Возможность их применения для измерения уровня нефти в ёмкостях сбора утечек системы ССВД. | Существующая система измерения уровня основаны на применении ультразвуковых приборов VEGAPULS. Из-за разницы температур антенны приборов подвержены образованию конденсата, что искажает результаты измерения и нарушает работу всей системы откачки утечек. | Применение надёжных приборов с возможностью применения в наших климатических условиях. Возможность работы в цепях МПСА, с выходным аналоговым сигналом 4-20 мА. | ОЭ АУП |
| 1.28 | Способы мониторинга профиля и данных раскладки трубопроводов с контролем отклонений от проектных значений. | Проектные данные раскладки труб, координатных и высотных отметок в процессе эксплуатации трубопроводов, с учетом влияния геологических факторов могут отклоняться от проектных значений. От правильности выбора раскладки, как системы отсчета, зависит точность расчета технологических режимов, используемых для контроля технического состояния нефтепровода в процессе перекачки. | Уточнение геометрических размеров, координат и высотных отметок приводит к повышению точности расчета и возможности более точно контролировать рассчитанные параметры. | ОЭ АУП |
| 1.29 | Разработка технологии проведения земляных работ по вскрытию магистрального нефтепровода в зимнее время в условиях промерзания грунта на уровень до 1 м без применения механизированного рыхления | В настоящее время для вскрытия нефтепровода в зимних условиях применяются экскаваторы. Предварительное рыхление бульдозером запрещено. Недостатки: Низкая производительность; Высокая вероятность повреждения МН элементами ковша экскаватора; Значительный объем работ по доработке котлована вручную | Результатом работы должна стать технология, позволяющая решать следующие задачи: 1.Исключение механизированного рыхления грунта; 2.Применение для земляных работ имеющихся экскаваторов малой мощности класса КОМАЦУ РС-200, ХИТАЧИ-230; 3.Ограничить максимальные затраты времени на вскрытие стандартного ремонтного котлована до 12 часов (от заезда на место работ до готовности котлована; 4.Сохранение риска повреждения нефтепровода при вскрытии на уровне риска при проведении аналогичных работ в летнее время; 5. Обеспечение взрыво-, пожаробезопасности проведения работ | ОЭ АУП |
| 1.30 | Разработка оборудования для очистки от парафинистых отложений очистных устройств типа СКР-1, 2, 3, 4, ПРВ, УКО, СНШ после извлечения из КППСОД | В настоящее время для очистки очистных устройств используются две технологии: обработка паром или отмывка водой под напором. Очистное устройство устанавливается на поддон. Недостатки: - низкая производительность; - значительный расход воды и необходимость утилизации загрязненной воды; недостаточная степень очистки, требующая дополнительной очистки ОУ с применением растворителей и ветоши. | Результатом работы должна стать технология, позволяющая решать следующие задачи: 1. Минимизация затрат воды и пара; 2. Снижение затрат времени; 3. Обеспечение взрыво, пожаробезопасности проведения работ; 4. Улучшение качества очистки ОУ; 5. Возможность раздельного сбора парафина и воды для раздельной утилизации или повторного использования; 6. Изготовление оборудования в условиях ЦБПО ОАО «АК «Транснефть» | ОЭ АУП |
| 1.31 | Увеличение износостойкости, долговечности (повышение ресурса) чистящих элементов (диски, манжеты, щетки) очистных устройств типа СКР-1, 2, 3, 4, ПРВ, УКО, СНШ, разработка очистных устройств, обеспечивающих эффективную очистку трудноудалимых отложений | Недостатки существующих чистящих элементов: 1. Сложность очистки трудноудалимых отложений Значительные финансовые затраты на покупку новых чистящих дисков, манжет, щеток; Значительные трудозатраты на ТО очистных устройств, связанных с заменой элементов; Значительный объем утилизации отработанных элементов, загрязненных нефтепродуктами | Результатом работы должны стать технические решения, позволяющие решать следующие задачи: 1. минимизация финансовых затрат (стоимость новых элементов не должна превышать стоимость существующих более чем на 10%); 2. увеличение срока службы новых элементов по сравнению с существующими, за счет доработки конструкции, применения новых материалов; 3. доработка (возможно) конструкции существующих очистных устройств с целью снижения нагрузок на чистящие элементы | ОЭ АУП |
| 1.32 | Разработка технологии сбора нефти с водной поверхности в период ледохода и ледостава (толщина льда от 5 до 50 см) | В настоящее время данные технологии отсутствуют | Результатом работы должны стать технические решения, позволяющие производить сбор нефти с водной поверхности в период ледохода и ледостава | ОЭ АУП |
| 1.33 | Разработка комплекта оборудования для подготовки майн и пропилов для установки зимних боновых заграждений типа «Рубеж-Зима» | В настоящее время для подготовки майн и пропилов для установки зимних боновых заграждений применяются ручные пилы, бензопилы, установки АМЛУ-1 и АМЛУ-2, ледорезные машины ЛФМП-1, баровые установки на базе тракторов различных модификаций. Недостатки: Низкая производительность ручных пил, бензопил, установок АМЛУ-1 и АМЛУ-2; Необходимость прокладки электрических кабелей по льду для ледорезных машин ЛФМП-1 (что не позволяет проводить работы на большом удалении от берега и ДЭС), малая производительность и надежность; Большая масса баровых установок, не позволяющая проводить работы на тонком льду. | Результатом работы должна стать технология, позволяющая решать следующую задачу – разработка пропила льда шириной 20 см на толщинах льда от 10 до 100 см со скоростью 500 м/час. Автономность установки с работой от двигателя внутреннего сгорания. Дистанционное управление установкой с берега. Положительная плавучесть установки. | ОЭ АУП |
| 1.34 | Оценка влияния погрешности входных параметров на результаты гидравлического расчета участка магистрального нефтепровода. | Погрешность входных параметров технологического режима (вязкости, плотности, давления, геометрических характеристик трубопровода и др.) не учитывается при технологических расчетах и формировании технологических карт. Область погрешности получаемых параметров технологических режимов, может существенно превышать допустимый коридор контроля параметров эксплуатации нефтепровода и способствовать неправильному решению об эксплуатации или остановке нефтепровода. | Обоснованный диапазон рассчитанных параметров технологического режима и правильное формирование допустимого коридора технологических параметров конкретного технологического участка, предотвращающий необоснованную остановку перекачки нефти. | ОГТ |
| 1.35 | Расстановка по приоритету факторов, влияющих на технологические показатели работы нефтепровода. | Определение порядка приоритета факторов, определяющих точность расчета и контроля технологического процесса перекачки. | Расстановка приоритетов определяет порядок анализа технологической ситуации при эксплуатации МН, позволяет отбросить несущественные факторы и сосредоточить внимание на значимых. | ОГТ |
| 1.36 | Расчет интервалов времени для формирования переходов технологических режимов | В карте технологических режимов требуется указывать время перехода между двумя технологическими состояниями нефтепровода. Требуется инструмент (метод) определения временных промежутков. | Метод и инструмент определения времени переходов с одного технологического режима на другой. | ОГТ |
| 1.37 | Влияние перевальной точки на длительность переходного процесса в магистральном нефтепроводе | При некоторых режимах на перевальных точках формируются газовые полости. При этом процессы перехода с режима на режим затягиваются. Умение определять объем газовых полостей поможет правильнее определить время перехода с режима на режим. | Определение времени перехода между режимами при существовании перевальных точек | ОГТ |
| 1.38 | Упрощенный способ расчета нестационарных (переходных) режимов технологических процессов | При подготовке технологических карт требуется определение параметров нестационарных гидродинамических процессов. | Расчет нестационарных процессов перекачки определение параметров переходных режимов. | ОГТ |
| 1.39 | Определение предельных параметров технологического режима безопасной эксплуатации МН с учетом ограничений давления в местах дефектов. | По результатам проведения диагностики, в отдельных точках нефтепровода (местах дефектов) необходимо ограничивать эксплуатационные давления. Необходимы проверка или изменение режима с целью недопущения опасных режимов. | Технологические расчеты с учетом ограничений давления в заданных точках. | ОГТ |
| 1.40 | Формирование базы эталонных характеристик участков МН | Определить целостность участка нефтепровода можно путем сравнения текущей характеристики участка с эталонной характеристикой. | Построение эталонных характеристик нефтепровода. Методика определения реальных характеристик и их сравнения с эталонными. | ОГТ |
| 1.41 | Расчет давлений при переходных процессах во время смены технологических режимов и определение интервалов времени на этапы перехода | Отсутствуют достаточно удобные и простые инструменты для определения параметров давления и временных промежутков при формировании технологических карт переходных режимов | Обеспечение процесса подготовки карт переходных режимов методическим и программным обеспечением, позволяющим рассчитывать нестационарные режимы для технологических участков. | ОГТ |
| 1.42 | Определение эквивалентного диаметра трубопровода для технологических участков на основе фактических данных технологических режимов | Оценка погрешности определения параметров, определяющих значения эквивалентного диаметра для отдельных межстанционных участков нефтепроводов | Уточнение расчетных значений эквивалентных диаметров, контроль загрязненности и качества очистки трубы. | ОГТ |
| 1.43 | Обнаружение утечек, выхода нефти, хищений и несанкционированных врезок в МН. | В настоящее время имеющиеся в АО «Транснефть – Западная Сибирь» системы (СДКУ, СОУ) не позволяют определить место и время хищения нефти из МН. Низкая эффективность существующих методов обнаружения утечек и выхода нефти на нефтепроводах. | Результатом работы должна стать система, позволяющая решать следующие задачи: достоверно определять время и место хищения нефти по косвенным признакам перекачки и др. физическим параметрам состояния МН (изменение контрольных параметров расхода жидкости, давления нефти в МН и т.д.); выявлять планируемые преступниками хищения нефти путем несанкционированных врезок на стадии приготовления. 3. эффективно обнаруживать утечки и выходы нефти на нефтепроводах.. | СБ |
| 1.45 | Разработка оборудования для оснащения землеройных машин трассоискателями | Причинами многих аварий и инцидентов на трубопроводе с последующим выходом из трубопровода перекачиваемого продукта являются механические повреждения стенки трубопровода рабочими органами землеройной техники | Снижения количества аварий и инцидентов на трубопроводах | ТО |
| 1.46 | Улучшение надежности работы пар трения седло-шибер в узле, обеспечивающем герметичность шиберной запорной арматуры по затвору за счет применения композитных полимерных материалов (новая) | Во время эксплуатации шиберной запорной арматуры в парах трения седло-шибер в узле, обеспечивающем герметичность, образуются задиры, приводящие к протечкам. | Увеличение срока эксплуатации шиберной запорной арматуры | ЦБПО |
| 1.47 | Автоматизация расчета объемов и времени откачки нефти из освобождаемого участка | Применение графических и аналитических методов для расчета объема и времени откачки нефти из МН при аварийной ситуации связано с определенными сложностями, что не позволяет быстро и с необходимой точностью проводить расчеты времени и объема откачки, что в условиях производства ведет к увеличению трудовых и временных затрат. | Внедрение методики автоматизации данных процессов уменьшит временные и трудовые затраты пот расчетам определения объема и времени откачки нефти из опорожняемого участка МН. | ОЭ АУП |
| 1.48 | Насосное оборудование для передвижных насосных установок | Предусмотреть конструктивные решения, позволяющие увеличить эффективность работ, связанных со значительными объемами откачки нефти (1000 м3 и более) в период плановых остановок. | Два варианта решения: - Модернизация насосного оборудования для откачки нефти, типа ПНУ-2; - Создание принципиально нового насоса, имеющего большую номинальную подачу-560 м3/ч, позволяющего отказаться от подпорного агрегата. | ОЭ АУП |
| 1.49 | Разработка оборудования и приспособлений для ликвидации аварийных разливов нефти на заболоченных участках (обеспечение подъезда к месту производства работ) | При возникновении аварийного разлива нефти на заболоченном участке местности возникают трудности при доставке и работе техники для ликвидации аварии. | Разработка способа и оборудования для подъезда (доставки) техники к месту ликвидации аварийного разлива нефти на заболоченном участке (мобильные дорожные покрытия, шпунтовые ограждения и т.д.) | ОЭ АУП |
| 1.50 | Способы и оборудование для авиапатрулирования трассы. (беспилотные модули) | Используемый в настоящий момент способ авиапатрулирования на вертолетах имеет ряд недостатков, в числе которых высокая стоимость полетов, наличие людей на борту. | Разработать способ авиапатрулирования трассы беспилотным модулем, с большой дальностью полета, возможностью виде/фото съемки, а также метод анализа полученной в результате авиапатрулирования информации (съемки) | ОЭ АУП |
| 1.51 | Разработка типовой конструкции стационарного берегового рубежа задержания нефти (новая) | Отсутствие возможности защиты близлежащих от ППМН береговых территорий в случае аварийного разлива нефти на водной поверхности. | Разработка конструкции стационарного берегового рубежа задержания нефти, обеспечивающей неизменное положение заграждения относительно береговых ориентиров вне зависимости от колебаний уровня воды с минимального (с возможной посадкой на мель) до максимального в паводковый период. При разработке рассмотреть возможность круглогодичной установки бонов на малых реках, которые вскрываются без ледохода; на зимний период возможно размещение бонов вдоль берега без их демонтажа | ОЭ АУП |
| 1.52 | Разработка комплекса оборудования для установки бонов на судоходных реках (новая) | Отсутствие эффективного комплекса оборудования для установки бонов на судоходных реках с шириной русла более 200 метров и скоростями течения более 1,0 м/сек. Имеющееся оборудование (катера, якоря, боны, средства установки не эффективны). Имеющиеся традиционные средства доставки не позволяют хранить боновые заграждения в собранном виде. | Разработка комплекса оборудования для установки бонов на судоходных реках: боны – якоря – катера и суда (лебедки, ГПМ, якорные и буксировочные системы) – средства доставки – средства установки. Испытания комплекса на различных реках, в том числе и в паводковый период. | ОЭ АУП |
| 1.53 | Разработка комплекса оборудования для установки бонов на судоходных реках с быстрым течением шириной более 200 метров в зимний период без ледового покрова (новая) | Отсутствие возможности ликвидации аварийного разлива нефти на водной поверхности судоходных реках шириной более 200 метров в зимний период без ледового покрова и в период ледохода. | Разработка технологии (с подбором или разработкой оборудования) по ликвидации аварийного разлива нефти на водной поверхности на судоходных реках с быстрым течением шириной более 200 метров в зимний период без ледового покрова, и в период ледохода. | ОЭ АУП |
| 1.54 | Разработка композитных материалов для устранения дефектов выборочным ремонтом на ЛЧ МН по композитно - муфтовой технологии (КМТ), с уменьшением времени отверждения композитного состава (новая) | Отсутствие возможности уменьшения времени работ по устранению дефектов выборочным ремонтом на ЛЧ МН по композитно - муфтовой технологии (КМТ), в связи со временем отверждения композитного состава 24 часа. | Сокращение затрат на командировочные расходы и затрат электроэнергии для обеспечения постоянного режима перекачки нефти, при выполнении работ устранению дефектов выборочным ремонтом на ЛЧ МН по композитно - муфтовой технологии (КМТ), за счет уменьшения времени отверждения композитного состава. | ОЭ АУП |
| 1.55 | Применение (анализ) существующих новых приборов измерения уровня. Возможность их применения для измерения уровня нефти в ёмкостях сбора утечек системы ССВД. | Существующая система измерения уровня основаны на применении ультразвуковых приборов VEGAPULS. Из-за разницы температур антенны приборов подвержены образованию конденсата, что искажает результаты измерения и нарушает работу всей системы откачки утечек. | Применение надёжных приборов с возможностью применения в наших климатических условиях. Возможность работы в цепях МПСА, с выходным аналоговым сигналом 4-20 мА. | ОЭ АУП |
| 1.56 | Способы мониторинга профиля и данных раскладки трубопроводов с контролем отклонений от проектных значений. | Проектные данные раскладки труб, координатных и высотных отметок в процессе эксплуатации трубопроводов, с учетом влияния геологических факторов могут отклоняться от проектных значений. От правильности выбора раскладки, как системы отсчета, зависит точность расчета технологических режимов, используемых для контроля технического состояния нефтепровода в процессе перекачки. | Уточнение геометрических размеров, координат и высотных отметок приводит к повышению точности расчета и возможности более точно контролировать рассчитанные параметры. | ОЭ АУП |
| 1.57 | Модернизация существующей технологии дооткачки асфальтопарафинистых отложений из стальных вертикальных резервуаров без ухудшения товарных качеств нефти | Для проведения полной диагностики резервуаров требуется их зачистка от парафинистых отложений. Технологии применение воды: значительный расход воды и, следовательно, затраты на ее приобретение и утилизацию, ухудшение качеств нефти, необходимость проведения дополнительных процедур по подготовке нефти (отстой и дренаж воды); Низкая производительность; Необходимость присутствия внутри резервуара рабочего персонала, осуществляющего размыв отложений переносными стволами; выход из строя насосов при попадании посторонних включений размером до 30 мм (камни, глина и т.п.) | Результатом работы должна стать технология, позволяющая решать следующие задачи: 1. исключить применение воды на основной стадии зачистки (т.е. откачка-удаление асфальтопарафинистых отложений из резервуара до уровня не более 5 см), воду применять только на чистовой зачистке; 2. исключить присутствие внутри резервуара рабочего персонала, осуществляющего размыв отложений переносными стволами на основной стадии зачистки, работа персонала используется только на чистовой зачистке; 3. возможность откачки асфальтопарафинистых отложений большой плотности и вязкости, содержащих посторонние включения размером до 30 мм (камни, глина и т.п.), насосами с производительностью не менее 50 м3/час | ОЭ АУП |
| 1.58 | Технология проведения диагностического обследования кровли резервуаров вертикальных стальных со стационарной крышей, позволяющая выявлять коррозионные дефекты без снятия АКЗ | При проведении технического диагностического обследования резервуаров, в объем обследования стальной крыши входит осмотр, ВИК и УЗТ (Измерение толщины на каждом листе в 3-х точках по высоте листа). Опыт эксплуатации резервуаров стальных вертикальных показал неэффективность существующих методов контроля в части обнаружения коррозионных дефектов основного металла стальной крыши под АКП, как с наружной стороны, так и с внутренней стороны кровли. | Результатом работы должна стать технология проведения диагностического обследования кровли резервуаров вертикальных стальных со стационарной крышей, позволяющая выявлять коррозионные дефекты без снятия АКЗ, без значительно увеличения трудозатрат и финансовых вложений. | ОЭ АУП |
| 1.59 | Технология проведения диагностического обследования уторного шва резервуара вертикального стального, позволяющая выявлять скрытые (внутренние) дефекты сварного шва | В настоящее время, при проведении технического диагностического резервуара, для обследования уторного шва предусмотрены следующие виды контроля: ВИК, УЗК, ПВТ (контроль вакуумированием). Проведение рентгенографического контроля для уторного шва не предусмотрено и технологически не применимо (по конструктивным особенностям применяемого оборудования). Учитывая, что большая часть внутренних дефектов сварных швов стенки резервуара выявляется при проведении РК, существующие методы обследования не позволяют в полной мере получить информацию о внутренних дефектах уторного шва. | Результатом работы должна стать технология проведения диагностического обследования уторного шва, позволяющая выявлять внутренние дефекты сварного шва такие как трещина, несплавление, непровар, шлаковые включения | ОЭ АУП |
| 1.60 | Разработка технологии проведения земляных работ по вскрытию магистрального нефтепровода в зимнее время в условиях промерзания грунта на уровень до 1 м без применения механизированного рыхления | В настоящее время для вскрытия нефтепровода в зимних условиях применяются экскаваторы. Предварительное рыхление бульдозером запрещено. Недостатки: - Низкая производительность; - Высокая вероятность повреждения МН элементами ковша экскаватора; - Значительный объем работ по доработке котлована вручную | Результатом работы должна стать технология, позволяющая решать следующие задачи: 1.Исключение механизированного рыхления грунта; 2.Применение для земляных работ имеющихся экскаваторов малой мощности класса КОМАЦУ РС-200, ХИТАЧИ-230; 3.Ограничить максимальные затраты времени на вскрытие стандартного ремонтного котлована до 12 часов (от заезда на место работ до готовности котлована; 4.Сохранение риска повреждения нефтепровода при вскрытии на уровне риска при проведении аналогичных работ в летнее время; 5. Обеспечение взрыво - пожаробезопасности проведения работ | ОЭ АУП |
| 1.61 | Разработка комплекта оборудования для очистки от парафинистых отложений очистных устройств типа СКР-1, 2, 3, 4, ПРВ, УКО, СНШ после извлечения из КППСОД | В настоящее время для очистки очистных устройств используются две технологии: обработка паром или отмывка водой под напором. Очистное устройство устанавливается на поддон. Недостатки: Низкая производительность; значительный расход воды и необходимость утилизации загрязненной воды; недостаточная степень очистки, требующая дополнительной очистки ОУ с применением растворителей и ветоши. | Результатом работы должна стать технология, позволяющая решать следующие задачи: 1. минимизация затрат воды и пара; 2. снижение затрат времени; 3. обеспечение взрыво, пожаробезопасности проведения работ; 4. улучшение качества очистки ОУ; 5. возможность раздельного сбора парафина и воды для раздельной утилизации или повторного использования; 6. изготовление оборудования в условиях ЦБПО ОАО «АК «Транснефть» | ОЭ АУП |
| 1.62 | Увеличение износостойкости, долговечности (повышение ресурса) чистящих элементов (диски, манжеты, щетки) очистных устройств типа СКР-1, 2, 3, 4, ПРВ, УКО, СНШ, разработка очистных устройств, обеспечивающих эффективную очистку трудноудаляемых отложений | Недостатки существующих чистящих элементов: сложность очистки трудноудаляемых отложений значительные финансовые затраты на покупку новых чистящих дисков, манжет, щеток; значительные трудозатраты на ТО очистных устройств, связанных с заменых элементов; значительный объем утилизации отработанных элементов, загрязненных нефтепродуктами | Результатом работы должны стать технические решения, позволяющие решать следующие задачи: 1. минимизация финансовых затрат (стоимость новых элементов не должна превышать стоимость существующих более чем на 10%); 2. увеличение срока службы новых элементов по сравнению с существующими, за счет доработки конструкции, применения новых материалов; 3. доработка (возможно) конструкции существующих очистных устройств с целью снижения нагрузок на чистящие элементы | ОЭ АУП |
| 1.63 | Разработка технологии сбора нефти с водной поверхности в период ледохода и ледостава (толщина льда от 5 до 50 см) | В настоящее время данные технологии отсутствуют | Результатом работы должны стать технические решения, позволяющие производить сбор нефти с водной поверхности в период ледохода и ледостава | ОЭ АУП |
| 1.64 | Разработка комплекта оборудования для подготовки майн и пропилов для установки зимних боновых заграждений типа «Рубеж-Зима» | В настоящее время для подготовки майн и пропилов для установки зимних боновых заграждений применяются ручные пилы, бензопилы, установки АМЛУ-1 и АМЛУ-2, ледорезные машины ЛФМП-1, баровые установки на базе тракторов различных модификаций. Недостатки: - Низкая производительность ручных пил, бензопил, установок АМЛУ-1 и АМЛУ-2; - Необходимость прокладки электрических кабелей по льду для ледорезных машин ЛФМП-1 (что не позволяет проводить работы на большом удалении от берега и ДЭС), малая производительность и надежность; - Большая масса баровых установок, не позволяющая проводить работы на тонком льду. | Результатом работы должна стать технология, позволяющая решать следующую задачу – разработка пропила льда шириной 20 см на толщинах льда от 10 до 100 см со скоростью 500 м/час. Автономность установки с работой от двигателя внутреннего сгорания. Дистанционное управление установкой с берега. Положительная плавучесть установки. | ОЭ АУП |
| 1.65 | Автоматизация расчета объемов и времени откачки нефти из освобождаемого участка | Применение графических и аналитических методов для расчета объема и времени откачки нефти из МН при аварийной ситуации связано с определенными сложностями, что не позволяет быстро и с необходимой точностью проводить расчеты времени и объема откачки, что в условиях производства ведет к увеличению трудовых и временных затрат. | Внедрение методики автоматизации данных процессов уменьшит временные и трудовые затраты пот расчетам определения объема и времени откачки нефти из опорожняемого участка МН. | ОЭ АУП |
| 1.66 | Насосное оборудование для передвижных насосных установок | Предусмотреть конструктивные решения, позволяющие увеличить эффективность работ, связанных со значительными объемами откачки нефти (1000 м3 и более) в период плановых остановок. | Два варианта решения: - Модернизация насосного оборудования для откачки нефти, типа ПНУ-2; - Создание принципиально нового насоса, имеющего большую номинальную подачу-560 м3/ч, позволяющего отказаться от подпорного агрегата. | ОЭ АУП |
| 1.67 | Разработка оборудования и приспособлений для ликвидации аварийных разливов нефти на заболоченных участках (обеспечение подъезда к месту производства работ) | При возникновении аварийного разлива нефти на заболоченном участке местности возникают трудности при доставке и работе техники для ликвидации аварии. | Разработка способа и оборудования для подъезда (доставки) техники к месту ликвидации аварийного разлива нефти на заболоченном участке (мобильные дорожные покрытия, шпунтовые ограждения и т.д.) | ОЭ АУП |
| 1.68 | Способы и оборудование для авиапатрулирования трассы. (беспилотные модули) | Используемый в настоящий момент способ авиапатрулирования на вертолетах имеет ряд недостатков, в числе которых высокая стоимость полетов, наличие людей на борту. | Разработать способ авиапатрулирования трассы беспилотным модулем, с большой дальностью полета, возможностью виде/фото съемки, а также метод анализа полученной в результате авиапатрулирования информации (съемки) | ОЭ АУП |
| 1.69 | Анализ перспектив применения беспилотных летательных аппаратов при эксплуатации и строительстве объектов МТ | Перечень задач, объектов возможного применения беспилотных летательных аппаратов (БЛА): - масштабная фотосъемка объектов МТ при проведении инженерно-геодезических изысканий (для разработки и последующей проверки Заказчиком выполненных топопланов с фактическим состоянием объекта по фотографиям); - фотосъемка объектов МТ для выбора предпочтительных вариантов трассы МТ при строительстве и реконструкции на стадии разработки ТЗ; - мониторинг объектов МТ с проведением периодической фотосъемки объектов (на предмет выявления оголений, размывов, эрозии и т.п.); - определение физических объемов работ по фотографиям в масштабе без проведения инженерно-геодезических изысканий (по очистке трассы МТ и ВЛ от кустарника и поросли, расчистке и ремонту вдольтрассовых проездов); - обследование охранной зоны МТ и прилегающих участков в целях выявления признаков несанкционированных врезок и их подготовки; - обследование и фотосъемка труднодоступных участков МТ – например, пойменных и заболоченных участков ППМТ при проведении обследований силами АО «Транснефть-Подводсервис»; - составление плана распространения возможного нефтяного пятна на водной поверхности рек путем сопровождения и фотографирования имитаторов при моделировании разливов и проведении УТЗ; - оперативная фотосъемка местности с целью определения ущерба, разработки мероприятий по локализации и ликвидации при инцидентах и авариях с разливами нефтепродукта | Анализ имеющихся и перспективных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), сравнение их характеристик. Выдача рекомендаций, технических требований к беспилотным летательным аппаратам при эксплуатации и строительстве объектов МТ, с анализом нормативных документов ПАО «Транснефть» и определения перечня объектов, задач возможного применения БЛА. Выбор БЛА наиболее соответствующего определенным ранее задачам и требованиям. | ОРНУ |
| 1.70 | Разработка комплекта оборудования для фотосъемки коридора трассы МТ удовлетворяющего требованиям ОР-23.040.00-КТН-129-15 | В настоящее время фотосъемка коридора трассы МТ производится с использованием общедоступных фотокамер, установленных внутри вертолета на штативе, что влечет за собой следующие вопросы (недостатки): - затруднение обзора экипажу воздушного судна (ВС); - невозможность установки фотокамеры в непосредственной близости от остекления кабины ВС; - ухудшение качества фотографий по причинам: округлости остекления кабины, наличия капель дождя и водяной пленки на стекле при полетах в неблагоприятных метеоусловиях, наличия следов остатков насекомых на стекле при полетах в летнее время, наличия солнечных бликов на стекле, периодическая перефокусировка фотокамеры с объекта на остекление кабины ВС; - малая емкость штатных элементов питания фотокамеры (например, на 300-350 кадров), отсутствие возможности подключения внешнего источника питания к фотоаппарату; - отсутствие на большей части фотоаппаратов функции непрерывной съемки с заданным интервалом времени между кадрами; - малый ресурс затворов зеркальных фотокамер (при значительной стоимости); - несовпадение напряжения бортовой сети ВС и зарядных устройств фотокамер | Подбор необходимого оборудования, удовлетворяющего требованиям ОР-23.040.00-КТН-129-15, его размещение в контейнере, обеспечивающем крепление снаружи ВС МИ-2, МИ-8, Робинсон R44 и эксплуатацию в неблагоприятных климатических условиях. Климатические условия использования оборудования для фотосъемки должны соответствовать климатическим условиям, заданным характеристиками вертолетов МИ-2, МИ-8, Робинсон R44. Время непрерывной работы фотокамеры – до 10 часов. Интервал съемки – 5 секунд и более. Отсутствие ранее указанных недостатков. Возможность транспортировки полного комплекта оборудования всеми видами транспорта и переноски одним человеком (общий вес комплекта с упаковкой не более 20 кг). Выдержки из ОР-23.040.00-КТН-128-15: - «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Техническая эксплуатация объектов магистрального трубопровода. Порядок планирования и организации работ»: - При воздушном патрулировании трасс трубопроводов должна осуществляться непрерывная фотосъемка коридора трассы МТ шириной не менее 200 м фотокамерой с разрешением не менее 12 мегапикселей. Материалы фотосъемки должны быть резкими, «в фокусе», отображать дату и время. - Оборудование для съемки может крепиться как внутри, так и снаружи воздушного судна и должно иметь дублирующий дисплей для оперативного контроля фиксируемого изображения. Способ установки оборудования должен исключать передачу на него вибрации воздушного судна | ОРНУ |
| 2. Механо - энергетическое оборудование, защита от коррозии |
| 2.1 | Определение реальных допустимых областей эксплуатации центробежных насосных агрегатов при работе на технологических участках магистрального нефтепровода | Практика эксплуатации магистральных насосных агрегатов подсказывает, что одни насосы могут успешно применяться в диапазоне производительностей, далеко выходящих за рекомендуемые паспортные значения, другие агрегаты хорошо работают только в узких диапазонах, иногда меньших, чем рекомендовано заводом изготовителем. Определение допустимых областей эксплуатации каждого из насосов на основе анализа статистики их работы является непростой задачей | - Знание особенностей и расширение границ использования оборудования позволит расширить спектр технологических задач, возникающих при эксплуатации нефтепровода, уменьшить вероятность отказов за счет исключения областей, в которых насос работает неудовлетворительно | ОГМ |
| 2.2 | Влияние гидродинамических характеристик на вибрационные характеристики насосных агрегатов, определение допустимых зон эксплуатации насосов | Каждый насосный агрегат и система труб и коллекторов, на которые он установлен, имеют свои резонансные характеристики и работают с малым уровнем вибрации в своем определенном диапазоне расходов и давлений. Необходима методика определения диапазона допустимого использования насосного агрегата на основе опытных данных эксплуатации | Определение области допустимого применения насосных агрегатов на основе фактических данных по вибрации | ОГМ |
| 2.3 | Оценка остаточного ресурса подшипников качения механо-технологического оборудования НПС по результатам вибродиагностики | Прогнозирование ресурса работоспособности подшипников качения | Оптимизация планирования ремонтов и технического обслуживания оборудования | ОГМ |
| 2.4 | Герметизация технологических трубопроводов (ЛЧ) безглиняным методом. | Исключение попадания глины в рабочие части насосных агрегатов. | Увеличение срока службы подвижных элементов насосного оборудования. | ОГМ |
| 2.5 | Диагностирование технического состояния уплотнительных поверхностей запорной арматуры по параметрам электрической мощности электропривода | На данный момент не существует методики, позволяющие определить состояние уплотнительных поверхностей запорной арматуры без вскрытия. | Методика диагностирования технического состояния уплотнительных поверхностей запорной арматуры по параметрам электрической мощности электропривода. | ОГМ |
| 2.9 | Ведение и анализ получения расходно-напорных, мощностных, вибрационных характеристик магистральных насосных агрегатов в процессе эксплуатации, диагностики состояния определения границ допустимого эффективного использования насосных агрегатов | В АО «Транснефть – Западная Сибирь» более сотни магистральных насосных агрегатов. Для точного прогнозирования объемов перекачки и затрат электроэнергии на транспортировку необходимо знать реальные расходно-напорные, мощностные и вибрационные характеристики каждого насосного агрегата. Для их получения, анализа и поддержания в актуальном состоянии необходима проработка методики, физических и математических методов получения и обработки опытных данных, создания форм вывода и хранения результатов, программных приложений для реализации методики. | Работающая методика и программные приложения для автоматизированного формирования и поддержания в актуальном состоянии базы характеристик насосных агрегатов | ОГМ |
| 2.10 | Влияние гидродинамических характеристик на вибрационные характеристики насосных агрегатов. Определения допустимых зон эксплуатации насосов | Каждый насосный агрегат и система труб и коллекторов, на которые он установлен, имеют свои резонансные характеристики и работают с малым уровнем вибрации в своем определенном диапазоне расходов и давлений. Необходима методика определения диапазона допустимого использования насосного агрегата на основе опытных данных эксплуатации. | Определение области допустимого применения насосных агрегатов на основе фактических данных по вибрации | ОГМ |
| 2.11 | Повышение надежности шиберных задвижек путем внедрения новых типов антикоррозионных износостойких покрытий. | Существующие в настоящее время технологии нанесения гальванического покрытия на детали шиберной задвижки является затратной, вредной для экологии, требующей большого количества высококвалифицированных специалистов, дорогостоящего оборудования и расходных материалов, вредных для окружающей среды и человека. | Внедрение в производство новых типов антикоррозионных износостойких покрытий не требующих больших площадей и затрат, безвредных для окружающей среды и не оказывающих вредного воздействия на здоровье человека. Изготовление деталей запорной арматуры с увеличенным ресурсом работы. Восстановление поверхности изношенных деталей. | ОГМ |
| 2.13 | Оптимизация размещения приборов вибрации на основном и вспомогательном оборудовании (насосах, двигателях, вентиляторах и т.д.) | Размещение приборов вибрации на основном и вспомогательном оборудовании (насосы, двигатели, вентиляторы и т.д.) для получения информации без искажения | Получения информации без искажения | ОГМ |
| 2.14 | Оценка остаточного ресурса подшипников качения механо - технологического оборудования НПС по результатам вибродиагностики. | Прогнозирование ресурса работоспособности подшипников качения | Оптимизация планирования ремонтов и технического обслуживания оборудования | ОГМ |
| 2.15 | Внедрение стационарных комплексов для контроля и прогнозирования технического состояния МНА с замерами спектральных характеристик при снятии параметров вибрации | Отсутствие единой системы проведения вибродиагностики со снятием спектральных характеристик МНА | Контроль и прогнозирование развития дефектов магистральных насосных агрегатов по спектральным характеристикам. Увеличение межремонтного периода и проведение ремонта по фактическому состоянию. | ОГМ |
| 2.16 | Вибродиагностика как средство повышения эксплуатационных возможностей центробежных насосов | Предлагается разработать методики для проведения вибродиагностики более широкой номенклатуры деталей центробежных насосов | Повышение надежности работы центробежных насосов | ОГМ |
| 2.17 | Разработка методики применимости композитных материалов для временного ремонта МТО и отработке технологии их нанесения. | Отсутствие возможности применения композитных материалов при обнаружении корпусных дефектов и трещин с выходом на поверхность | Разработанная методика применения композитных материалов для устранения выявленных дефектов корпусных деталей насосного оборудования, запорной арматуры должна дать возможность дальнейшей эксплуатации до плановой замены. | ОГМ |
| 2.18 | Оценка остаточного ресурса подшипников качения механо-технологического оборудования НПС по результатам вибродиагностического обследования | Прогнозирование ресурса работоспособности подшипников качения | Оптимизация планирования ремонтов оборудования с заменой подшипников качения. | ОГМ |
| 2.19 | Диагностирование технического состояния уплотнительных поверхностей запорной арматуры по параметрам электрической мощности электроприводов | На данный момент не существует методики, позволяющие определить состояние уплотнительных поверхностей запорной арматуры без вскрытия. | Разработка методики диагностирования технического состояния уплотнительных поверхностей запорной арматуры по параметрам электрической мощности электропривода позволит оптимизировать планирование ремонтов. | ОГМ |
| 2,20 | Обеспечение требуемой надежности электроснабжения электроприемников ЛЧ МН и МНПП, за счет применения возобновляемых природных источников электроэнергии (ветер, солнечная энергия) | Не обеспечивается требуемая категория надежности электроснабжения электроприемников ЛЧ при наличии одного источника питания. | Достижение требуемой категории электроснабжения электроприемников ЛЧ без строительства дорогостоящих ВЛ-10 кВ. |  |
| 2,21 | Дренажная защита трубопровода от коррозии. Контроль целостности кабельной линии от УДЗ до тяговой подстанции. | Не решены вопросы контроля целостности дренажного кабеля ввиду большой длины. | Снижение времени простоев УДЗ и как результат снижение скорости коррозии. |  |
| 2,22 | Автоматизация планирования энергопотребления на СН магистральных нефтепроводов | Применение математического анализа и численных методов решения при планировании потребления СН, подверженного случайным (не прогнозируемым) колебаниям. | Значительное увеличение точности планирования потребления СН |  |
| 2,23 | Ферромагнитные резонансные перенапряжения в сетях с изолированной нейтралью и применение различных типов измерительных трансформаторов напряжения. | Исключение причин повреждения трансформаторов тока, трансформаторов напряжения при однофазных замыканиях на землю | Исключение ложной работы РЗА |  |
| 2,24 | Использование резисторного заземления нейтрали в сетях 6-10 кВ НПС, с целью снижения резонансных перенапряжений и увеличение надежности работы РЗ и А при однофазных замыканиях на землю | Обеспечение селективной работы РЗА при однофазных замыканиях на землю | Предотвращение перерастания однофазных замыканий на землю в многофазные и уменьшение негативного воздействия на оборудование |  |
| 2,25 | Солнечные модули (батареи) как способ снизить нагрузку на электросети в часы летних максимумов при одновременной работе большого числа сплит-систем | Требуется расчет обоснованности применения современных солнечных модулей с высоким КПД на широтах расположения объектов АО «Транснефть - Западная Сибирь» (без использования аккумуляторных батарей) в часы максимальной солнечной активности. Солнечные модули предлагается использовать российского производства (например, завод в г. Новочебоксарске) | В связи с распространением применения сплит-систем для помещений с постоянным пребыванием людей, помещений с оборудованием требующих специальных условий эксплуатации (например, серверных) в летнее время в часы максимальной солнечной активности резко возрастает нагрузка на распределительную сеть 0,4 кВ, которая, как правило, проектировалась без учета таких нагрузок. Для уменьшения риска отказов предлагается использовать современные солнечные модули с высоким КПД для компенсации пика нагрузки |  |
| 3. Автоматизация систем управления технологическими процессами и связь |
| 3.1 | Разработка базы данных по работникам предприятия для их обеспеченности СИЗ | Оперативное решение вопросов по обеспечению работников необходимыми средствами СИЗ (данные по специальностям, по выданной СИЗ, необходимым размерам, срокам носки, остаточной стоимости), составление годовой заявки, необходимых перечней распределениях СИЗ между подразделениями, для обеспечения вновь принятых работников предприятия необходимыми СИЗ | Сетевая программа (приложения для внесения информации в структурных единицах, для просмотра и принятия решений в структурных подразделениях и АО). Ожидаемый результат: оперативное составление заявок на поставку СИЗ. | ОТС и СТ |
| 3.2 | Автоматизация процесса формирования Бюджета денежных средств ДАО путем преобразования показателей Бюджета доходов и расходов. | Формализация подхода к формированию БДС, формирование БДР и БДС в одной программной среде, путем применения стандартизированных подходов преобразования показателей БДР в БДС | Разработка стандартизированных алгоритмов (не более 5) для статей БДР, БДС. Упрощение процесса формирования и корректировки Бюджетов ДАО. | ООТ ОИТ |
| 3.3 | Разработка системы контроля прохождения согласований проектно-сметной документации | Продолжительный процесс согласования ПСД | Упорядочить и ускорить процесс согласования ПСД; сократить трудозатраты на согласование ПСД; повысить достоверность и оперативность контроля процесса согласования ПСД | ОИТ |
| 3.4 | Автоматизация системы предоставления доступа к информационным ресурсам ССИИ (новая) | Разработка технического задания разработки программного комплекса для работы с заявками на доступ к информационным ресурсам ССИИ. Разработка системы предоставления доступа к информационным ресурсам ССИИ | Упорядочить процесс предоставления доступа к информационным ресурсам ССИИ; сократить трудозатраты на оформление, согласование и предоставление доступа к информационным ресурсам ССИИ; повысить достоверность и оперативность контроля доступа к информационным ресурсам ССИИ | ОИТ |
| 3.5 | Автоматизация мониторинга и контроля наработки основных насосных агрегатов (новая) | Разработка программного продукта «Автоматизированное рабочее место механика. Мониторинг наработки основных насосных агрегатов» | Мониторинг и контроль наработки (количества отработанных часов) основных насосных агрегатов (магистральных и подпорных). | ОИТ |
| 3.6 | Разработка рекомендаций для корректировки существующих принципов построения мнемосхем с целью оптимизации человеко-машинного взаимодействия в АСУ ТП | Существующий принцип построения мнемосхем требует разработки требований, принципов построения и проектирования средств отображения информации, органов и пультов управления, рабочих мест, интерьеров операторских пунктов с учетом возможностей и ограничений человека. Актуальна проблема разработки принципов учета человеческого фактора при проектировании человеко-машинных интерфейсов. При эксплуатации АСУ ТП возможна статичность мнемосхемы и как следствие «притупление» внимания оператора. Требуются методы для оптимизации мнемосхем. | Результатом от принятия разработанных рекомендаций к действию ожидается улучшение технологических характеристик трудового процесса, что, в свою очередь, приведет к: - минимизацию времени выполнения отдельных действий и операций в трудовом процессе оператора; - минимизацию вероятности ошибок, отрицательно сказывающихся на ходе технологического процесса, качестве продукта (результата) или отрицательно влияющих на состояние техники или человека; - сохранение высокой (заданной) работоспособности человека в течение длительного времени путем минимизации энергозатрат (психического и физического напряжения) в трудовом процессе. | ОИТ |
| 3.7 | Визуальные технологии анализа и сравнения больших информационных массивов, при контроле технологических процессов | С развитием средств автоматизации, с установкой большого числа контрольно-измерительных приборов, с накоплением и использованием огромных массивов данных, прочитать, проанализировать и обработать лавинообразно-нарастающий поток информации становится все более трудноразрешимой задачей. Необходимы простые и прозрачные способы и методы считывания, расшифровки, анализа и интерпретации больших числовых массивов данных. | Простые и наглядные способы отображения получения, анализа и отображения числовых полей, характеризующих технологические процессы транспортировки нефти. | ОИТ |
| 3.8 | Разработка информационной системы для автоматизации бизнес-процессов, возникающих при эксплуатации транспортных средств и спецтехники. | В Обществе отсутствует единая унифицированная система для автоматизации бизнес-процессов, возникающих при эксплуатации транспортных подразделений, что приводит к значительному увеличению ручной работы: 1. выдача, заполнение, оформление, обработка, хранение путевых листов (рапортов о работе механизмов); 2. формирование отчетов по ГСМ; 3. учет работы транспортных средств; 4. учет работы АКБ и шин; 5. составление графиков ТО и соблюдение их выполнения; 6. формирование отчетов по ТМЦ; 7. обработка технико-экономических показателей работы транспорта; 8. планирование грузопассажирских перевозок; | 1. разгрузка рабочего и инженерно-технического персонала от рутинной работы; 2. прозрачность учета расходных материалов; 3. проведение удалённого контроля за процессами эксплуатации транспортных средств и спецтехники; 4. более точное планирование и анализ. | ОИТ |
| 3.9 | Автоматизация графической интерпретации характерных образов полей давления и расходов | Каждому технологическому событию соответствует определенный графический образ. Поиск характерных черт образа выраженных в виде числовых полей (таблиц). | Автоматизированная библиотека образов, позволяющая на основе анализа числовых полей (таблиц) выдавать сообщение о технологическом событии. | ОИТ |
| 3.10 | Система поддержки принятия решения на основе автоматизированного распознавания образов изменения полей давления | Автоматическая интерпретация технологических событий на магистральном нефтепроводе, анализ ситуации и выдача рекомендаций для операторов и лиц, принимающих решения о дальнейшей эксплуатации МН. | Автоматическое определение возможных технологических событий на нефтепроводе, выдача сообщений о событии и рекомендаций по действиям в данной ситуации. | ОСПАС |
| 3.11 | Вероятностные оценки достоверности данных, получаемые с СДКУ. Способы фильтрации недостоверных данных. | При эксплуатации МН используются сотни датчиков. Не всегда датчики показывают достоверную информацию. Требуются методы, позволяющие проанализировать входящую информацию и отфильтровать недостоверные данные. | Способы фильтрации недостоверных данных | ОСПАС |
| 3.12 | Формирование расчетного графического образа переходного режима | При планировании переходных режимов можно применить библиотеку элементарных графических образов используя методы наложения полей и таким образом сформировать набор параметров перехода с одного технологического режима на другой с поминутной разбивкой характеристик процесса. | Результатом работы должна стать технология, позволяющая формировать поминутные суточные план графики и образы переходов на основе образов (матриц) элементарных технологических событий, необходимая для автоматизации контроля переходов. | ОСПАС |
| 3.13 | Формирование плановых полей давлений для переходных процессов магистральных нефтепроводов | Решение проблемы контроля переходных процессов в реальных системах сложных магистральных нефтепроводов | Решение проблемы контроля переходных процессов, используя визуальные образы изменения полей давления на контролируемых точках МН, при перекачке нефти в реальных системах сложных магистральных нефтепроводов. | ОИТ |
| 4. Промышленная, пожарная и экологическая безопасность, охрана труда |
| 4.1 | Разработка инженерно – технических решений по локализации и ликвидации разливов нефти на реках в период ледохода и ледостава с применением методов математического моделирования | Локализация и ликвидация разливов нефти в период ледохода и ледостава: - при недостаточной толщине льда (на слабом, рыхлом льду), при наличии проталин, промоин и незамерзающих участков; - при отсутствии льда в зимний период (в период запрета использования плавсредств -закрыта навигация); - при слоистом льду толщиной более 1 м, но слабой несущей способности льда | Получение методики локализации и ликвидации разливов нефти на реках в период ледохода и ледостава | ОПБиПК |
| 4.2 | Разработка инженерно – технических решений по локализации и ликвидации разливов нефти на реках в безледовый период с применением методов математического моделирования | Локализация и ликвидация разливов нефти: необходимо проведение ряда расчетов: - расчет необходимого тягового усилия (нагрузки) троса для постановки боновых заграждений при скорости течения реки от 1 м/с до 2,5 м/с и ширине реки 100м, 280м, 350м, 600м; - расчет необходимой мощности (тягового усилия) и класса плавсредств, а также технологии применения плавсредств для постановки боновых заграждений при выше указанных характеристиках реки (применение лодок на достаточно крупных реках не обеспечивает надежности постановки бонов и не отвечает требованиям безопасности); - расчет массы и конструкции донных якорей для удержания бонов; - разработка технологии постановки боновых заграждений, когда скорость течения на одних и тех же участках различна по ширине реки. | Получение методики локализации и ликвидации разливов нефти на реках при скорости течения реки от 1 м/с до 2,5 м/с и ширине реки 100м, 280м, 350м, 600м; | ОПБиПК |
| 5. Диспетчеризация. Товарно-транспортная работа, метрология |
| БЛОК ТЕМАТИК СОГЛАСОВАН В ПАО «Транснефть» |
| 5.1 | Использование динамических СИКН на базе ультразвуковых преобразователей расхода в качестве резервной схемы учета (новая) | Согласно нормативной документации Компании допускается использование динамических СИКН на базе ультразвуковых преобразователей расхода в качестве резервной схемы учета с погрешностью 0,5 % по массе брутто. Однако это противоречит требованиям отраслевых нормативных документов. Кроме того, отсутствует сравнительный анализ реальных расхождений показаний резервных схем учета на базе РВС и УЗР. | Данная работ позволит сделать вывод о целесообразности строительства динамических СИКН на базе ультразвуковых преобразователей расхода в качестве резервной схемы учета и необходимости внесения изменений в отраслевые нормативные документы | УУНиНП |
| 5.2 | Определение условий для сравнения технологических режимов перекачки с точки зрения энергоэффективности. Принципы и оптимизация ограничений и условий. | Технологический режим определяет не только набор запущенных насосных агрегатов, но и свойства перекачиваемого продукта (нефти), высота взливов резервуаров, состояние загрязнения стенок трубопровода, подключение лупингов, перемычек, величины сбросов и подкачек и др. Сравнить два технологических режима перекачки с точки зрения энергоэффективности с учетом всего набора особенностей, определяющих режим, является непростой задачей. Для этого необходимо разработать условия приведения режимов к сопоставимым условиям. При решении технологических задач, связанных с расчетом и планированием цепочки технологических режимов, большое число ограничений и условий, накладываемых на задачу, делает ее невыполнимой. Какие ограничения необходимо снять, чтобы задача стала разрешимой, допустимы ли эти действия, какой оптимальный порядок снятия ограничений должен быть? | Научно-обоснованное определение условий для сравнения технологических режимов. Решение задачи определения ряда оптимальных режимов для заданного нефтепровода Методики и алгоритмы формирования последовательности снятия ограничений, позволяющие неразрешимую задачу сделать выполнимой. | УУНиНП |
| 5.3 | Определение эквивалентного диаметра трубопровода для технологических участков на основе фактических данных технологических режимов | Оценка погрешности определения параметров, определяющих значения эквивалентного диаметра для отдельных межстанционных участков нефтепроводов | Уточнение расчетных значений эквивалентных диаметров, контроль загрязненности и качества очистки трубы | УУНиНП |
| 5.4 | Особенности измерения количества и качества нефти с высокой вязкостью. Оценка влияния изменений вязкости нефти на точность измерения объема нефти преобразователями расхода при использовании поправки по вязкости. | В настоящее время существует тенденция, что нефть, транспортируемая по магистральным трубопроводам, становится более вязкой. В будущем данная тенденция будет только усугубляться. В НД не так давно появилось требование о необходимости установки преобразователей температуры в непосредственной близости от преобразователей вязкости с целью более точного определения вязкости. | Рассмотреть особенности измерения количества и качества нефти с высокой вязкостью (100 сСт и более). На примере существующих СИКН сделать вывод о необходимости модернизации элементов СИКН при учете нефти с высокой вязкостью. Сформировать рекомендации о выборе типов оборудования, имеющих запас по диапазону вязкости. Определить приведет ли установка преобразователей температуры в непосредственной близости от вискозиметров к положительному экономическому эффекту. | УУНиНП |
| 5.5 | Технологический контроль целостности магистрального нефтепровода в процессе эксплуатации по принципу мгновенного определения расхода на локальных участках МН на основе имеющихся датчиков давления. | В настоящее время имеющиеся системы (СДКУ, СОУ) не всегда позволяют своевременно и достоверно определить место и объем разгерметизации МН. Используемые методы учета нефти не позволяют определить величину мгновенного расхода в том или ином участке нефтепровода. Но имеющиеся датчики давления позволяют превратить в расходомер любой участок нефтепровода. Сравнивая расходы на локальных участках определить место и объем разгерметизации. | Результатом работы должна стать система, позволяющая контролировать в пределах точности имеющейся измерительной базы состояние целостности МН по соответствию расчетных и фактических технологических параметров (изменение контрольных параметров расхода жидкости, давления нефти в МН и т.д.) | УУНиНП |
| 5.6 | Определение положения партий нефти с различными физическими свойствами в трубопроводе и расчет параметров технологических режимов с учетом изменения характеристик нефти по длине технологического участка. | Распределение партий с различными физическими свойствами по длине трубопровода существенно влияет на распределение давлений в трубе. Не учёт этого может привести к выходу параметров реального режима за пределы допуска расчетного режима по осредненным свойствами нефти и необоснованной остановке нефтепровода. Неучтённая погрешность, связанная с изменением свойств нефти по длине трубопровода, приводит к слишком большому расхождению расчетных и фактических значений давления | Более точный контроль состояния трубопровода, определение и ведение партий. Уточнение допустимого коридора давлений. Предотвращение необоснованных остановок перекачки. Повышение точности расчета. | УУНиНП |
| 5.7 | Исследование процесса работы турбинных преобразователей расхода (ТПР) при неизменном режиме перекачки нефти. | Дать научное обоснование причин "раскрутки" или "торможения" турбинных преобразователей расхода (ТПР) в процессе их непрерывной работы и предложить способ устранения этих отрицательных эффектов. В процессе работы некоторые типы ТПР при неизменном режиме перекачки нефти ускоряют свое вращение, а некоторые наоборот замедляют свой ход. Такое отклонение от нормы приводит к снижению точности учета нефти и необходимости переключения счетчиков. | Необходимо разобраться в причинах появления отрицательных эффектов и проработать пути их снижения или исключения. | УУНиНП |
| 5.8 | Разработка способа и средств для поверки объемным методом горизонтальных и вертикальных резервуаров (РВС и РГС) нефтью, как поверочной жидкостью. | Необходимо проводить поверку РВС и РГС при отсутствии поверочных жидкостей: вода или светлые нефтепродукты и невозможности проведения градуировки геометрическим методом. | Экономический эффект от уменьшения стоимости операций поверки. Уменьшение срока вывода РВС (РГС) из работы для проведения поверки. | УУНиНП |
| 5.9 | Использование экспресс-анализатора Eraspec при оценке качества нефтепродуктов в ходовых пробах. | Практическое применение экспресс-анализатора Eraspec при оценке качества нефтепродуктов в ходовых пробах. Сравнение результатов измерений со стандартными методами. Оценка экономической эффективности применения экспресс-анализатора. | Обоснование экономической эффективности применения экспресс-анализатора Eraspec при оценке качества нефтепродуктов в ходовых пробах | УУНиНП |
| 5.10 | Способы транспортировки нефти с высокой вязкостью. Влияние депрессорных присадок на качество нефти и отражение ее количества на баланс предприятия в качестве собственной нефти. | Влияние депрессорных присадок на качество нефти. В связи с большим количеством вводимой депрессорной присадки и смешением её с перекачиваемой нефтью обосновать возможность отражения примененного количества депрессорной присадки на баланс предприятия в качестве собственной нефти. | Обоснование возможности отражения примененного количества депрессорной присадки на баланс предприятия в качестве собственной нефти. | УУНиНП |
| 5.11 | Разработка методики по определению необходимого объема откачки нефти и выбору доступных способов опорожнения, поврежденного участка линейной части магистрального трубопровода, с учетом технологической оснащенности и фактических особенностей по выбранной точке возможного повреждения магистрального трубопровода. | Выбор оптимального и своевременного решения по локализации и ликвидации последствий при повреждении участка линейной части магистрального трубопровода, выбор возможных схем опорожнения ремонтных участков магистрального трубопровода при составлении планов и мероприятий. | Применение разработанной методики в программном комплексе, обеспечивающем автоматизированный расчет, предполагающий варианты выбора оптимального решения по опорожнению поврежденного участка линейной части магистрального трубопровода и минимизации последствий при ликвидации повреждения. Использование программного комплекса в качестве «ассистента» диспетчера при возможных нештатных ситуациях. | ТТО НРНУ |
| 5.12 | Организация резервной схемы учета нефти на НПС «Вагай» с использованием УЗР на входе НПС | Учет нефти принятой от Тобольского УМН АО «Транснефть-Сибирь» осуществляется с помощью СИКН №96 Омской ЛПДС ОРНУ. Во время коридорной плановой остановки нефтепровода невозможно на НПС «Вагай» организовать оперативный учет принятой нефти от Тобольского УМН, так как учетных операций по СИКН №96 во время плановой остановки не производится. | Обеспечения оперативного учета нефти по приему от смежных АО МН во время коридорной плановой остановки МН УБО. | ТТО ИРНУ |
| 5.13 | Анализ эксплуатации турбинных преобразователей расхода с целью сокращения операций, выполняемых при проведении технического обслуживания в объеме ТО-3 | В соответствии с требованиями ОР-17.060.00-КТН-246-14 (Форма А1. «Типовая технологическая карта технического обслуживания турбинного преобразователя расхода») при проведении ТО-3 необходимо провести разборку ТПР. Опыт эксплуатации ТПР показал, что в 99% разобранных ТПР состояние узлов и деталей ТПР удовлетворяют требованиям НД. | Провести анализ и разработать требования, при которых ТО-3 турбинных преобразователей расхода проводится с разборкой или без разборки. | СГМетр |
| 5.14 | Разработка конструкции манометра для измерений давления в автомобильных шинах. | Для обеспечения безопасности дорожного движения КТП транспортных служб должны оснащаться поверенными шинными манометрами. В настоящий момент в ФИФОЕИ РФ не зарегистрировано ни одного типа шинных манометров, производимых и допущенных к применению на территории РФ. (ГОСТ 9921-81, РД-43.020.00-КТН-013-15 п.7.1.2.2) | Разработка конструкция шинного манометра с фиксацией/сбросом максимального показания. Разработка опытного образца. Разработка документации для утверждения типа средства измерений. | СГМетр |
| 5.15 | Разработка высокопроизводительной технологии по ликвидации аварийного разлива нефти на водной поверхности в периоды ледостава | Отсутствие возможности ликвидации аварийного разлива нефти на водной поверхности в периоды ледостава, ледохода или в зимний период с толщиной льда от 1 до 50 см | Разработка высокопроизводительной технологии (с подбором или разработкой оборудования) по ликвидации аварийного разлива нефти на водной поверхности в периоды ледостава, ледохода или в зимний период с толщиной льда от 1 до 50 см. | ОЭН |
| 5.16 | Разработка типовых конструкций стационарных боновых заграждений для судоходных рек | Удаленность рубежей задержания нефти от ППМН, сложность и длительность установки, согласования проведения УТЗ на судоходной р. Иртыш. | Разработка конструкции стационарных боновых заграждений для судоходных рек с дистанционным управлением бонами для приведения в рабочее положение, системой оповещения соответствующих организаций и служб Омской области о приведении боновых заграждений в рабочее положение. | ОЭН |
| 5.17 | Разработка комплекса оборудования для установки бонов на судоходных реках | Отсутствие эффективного комплекса оборудования для установки бонов на судоходных реках с шириной русла более 200 метров и скоростями течения более 1,5 м/сек. Имеющееся оборудование (катера, якоря, боны, средства установки не эффективны). Имеющиеся традиционные средства доставки не позволяют хранить боновые заграждения в собранном виде. | Разработка комплекса оборудования для установки бонов на судоходных реках: боны – якоря – катера и суда (лебедки, ГПМ, якорные и буксировочные системы) – средства доставки – средства установки. Испытания комплекса на различных реках, в том числе и в паводковый период. | ОЭН |
| 5.18 | Разработка экологически безопасной технологии по моделированию разлива нефти на реках | Отсутствие нормативных документов и эффективной технологии по моделированию разлива нефти на реках с целью проверки (разработки) планов ЛАРН | Разработка экологически безопасной технологии по моделированию разлива нефти на реках с использованием жидкостей с плотностями и свойствами близкими к физическим свойствам нефти. Запуск поплавков–имитаторов носит локальный характер и не отражает свойств жидкости с малой плотностью. Поплавки подвержены влиянию ветра и другим факторам, что вносит значительную погрешность в их движение по реке. | ОЭН |
| 5.19 | Разработка технологий зачистки резервуаров от АСПО исключающих нахождение персонала внутри резервуара при проведении работ | Нахождение персонала внутри резервуара при проведении работ по размыву донных отложений. | Разработка технологий снижающее время или исключающее нахождение персонала внутри резервуара при проведении работ по размыву донных отложений. | ОЭН |
| 5.20 | Разработка самоходного комплекса ледорезного оборудования высокой производительности | Отсутствие ледорезного оборудования высокой производительности | Разработка комплекта ледорезного оборудования удовлетворяющего следующим требованиям: - толщина льда от 10 см (безопасность работы людей на льду) до 100 см (максимальная толщина льда Омской и Новосибирской областях); - ширина пропила за один проход не менее 150 мм; - скорость разработки пропила шириной 150 мм при толщине льда 100 см не менее 200 м/час; - непотопляемость и устойчивость на открытой воде; - масса и площадь платформы, обеспечивающая безопасность работы на льду и его целостность для возможности дальнейшего прохода людей; - рабочий орган – фреза или барная цепь; - перемещение платформы по льду – самоходное; - габаритные размеры в транспортном положении – 2х4 м для перевозки бортовыми автомобилями большинства типов или в прицепах; - наличие мест строповки; - наличие лебедки с длиной троса на лебедке (канатоемкость барабана) до 500 м для аварийного спасения комплекса со льда; - якоря (анкера) для крепления троса к берегу или льду в комплекте; - дополнительное условие – работа в условиях наличия на льду слоя снега толщиной до 500 мм, непотопляемость в случае провала под лед, взрывопожаробезопасность | ОЭН |
| 5.21 | Разработка методов борьбы с нефтяными разливами с использованием биосорбентов | Низкая эффективность традиционных методов, применяемых для ликвидации возникающих нефтяных загрязнений (сбор и утилизация, в том числе и с применением абсорбентов различной природы) | Разработка методов борьбы с нефтяными разливами с использованием биосорбентов, построенных на основе материала с иммобилизованными бактериями, способными разрушать нефтепродукты. В этом случае разрушения нефти идет автономно до конечной стадии, когда в окружающей среде остается только 10-15 % асфальтенов, экологически инертных компонентов. Использование биосорбентов в любых погодных условиях, в том числе зимний период и период ледостава, на водной поверхности и грунтах. | ОЭН |
| 5.22 | Разработка высокопроизводительной технологии по ликвидации аварийного разлива нефти на водной поверхности в периоды ледостава | Отсутствие возможности ликвидации аварийного разлива нефти на водной поверхности в периоды ледостава, ледохода или в зимний период с толщиной льда от 1 до 50 см | Разработка высокопроизводительной технологии (с подбором или разработкой оборудования) по ликвидации аварийного разлива нефти на водной поверхности в периоды ледостава, ледохода или в зимний период с толщиной льда от 1 до 50 см. | ОЭН |
| 5.23 | Разработка типовых конструкций стационарных боновых заграждений для судоходных рек | Удаленность рубежей задержания нефти от ППМН, сложность и длительность установки, согласования проведения УТЗ на судоходной р. Иртыш. | Разработка конструкции стационарных боновых заграждений для судоходных рек с дистанционным управлением бонами для приведения в рабочее положение, системой оповещения соответствующих организаций и служб Омской области о приведении боновых заграждений в рабочее положение. | ОЭН |
| 5.24 | Разработка комплекса оборудования для установки бонов на судоходных реках | Отсутствие эффективного комплекса оборудования для установки бонов на судоходных реках с шириной русла более 200 метров и скоростями течения более 1,5 м/сек. Имеющееся оборудование (катера, якоря, боны, средства установки не эффективны). Имеющиеся традиционные средства доставки не позволяют хранить боновые заграждения в собранном виде. | Разработка комплекса оборудования для установки бонов на судоходных реках: боны – якоря – катера и суда (лебедки, ГПМ, якорные и буксировочные системы) – средства доставки – средства установки. Испытания комплекса на различных реках, в том числе и в паводковый период. | ОЭН |
| 5.25 | Разработка экологически безопасной технологии по моделированию разлива нефти на реках | Отсутствие нормативных документов и эффективной технологии по моделированию разлива нефти на реках с целью проверки (разработки) планов ЛАРН | Разработка экологически безопасной технологии по моделированию разлива нефти на реках с использованием жидкостей с плотностями и свойствами близкими к физическим свойствам нефти. Запуск поплавков–имитаторов носит локальный характер и не отражает свойств жидкости с малой плотностью. Поплавки подвержены влиянию ветра и другим факторам, что вносит значительную погрешность в их движение по реке. | ОЭН |
| 5.26 | Разработка технологий зачистки резервуаров от АСПО исключающих нахождение персонала внутри резервуара при проведении работ | Нахождение персонала внутри резервуара при проведении работ по размыву донных отложений. | Разработка технологий снижающее время или исключающее нахождение персонала внутри резервуара при проведении работ по размыву донных отложений. | ОЭН |
| 5.27 | Разработка самоходного комплекса ледорезного оборудования высокой производительности | Отсутствие ледорезного оборудования высокой производительности | Разработка комплекта ледорезного оборудования удовлетворяющего следующим требованиям: - толщина льда от 10 см (безопасность работы людей на льду) до 100 см (максимальная толщина льда Омской и Новосибирской областях); - ширина пропила за один проход не менее 150 мм; - скорость разработки пропила шириной 150 мм при толщине льда 100 см не менее 200 м/час; - непотопляемость и устойчивость на открытой воде; - масса и площадь платформы, обеспечивающая безопасность работы на льду и его целостность для возможности дальнейшего прохода людей; - рабочий орган – фреза или барная цепь; - перемещение платформы по льду – самоходное; - габаритные размеры в транспортном положении – 2х4 м для перевозки бортовыми автомобилями большинства типов или в прицепах; - наличие мест строповки; - наличие лебедки с длиной троса на лебедке (канатоемкость барабана) до 500 м для аварийного спасения комплекса со льда; - якоря (анкера) для крепления троса к берегу или льду в комплекте; - дополнительное условие – работа в условиях наличия на льду слоя снега толщиной до 500 мм, непотопляемость в случае провала под лед, взрывопожаробезопасность | ОЭН |
| 5.28 | Разработка методов борьбы с нефтяными разливами с использованием биосорбентов | Низкая эффективность традиционных методов, применяемых для ликвидации возникающих нефтяных загрязнений (сбор и утилизация, в том числе и с применением абсорбентов различной природы) | Разработка методов борьбы с нефтяными разливами с использованием биосорбентов, построенных на основе материала с иммобилизованными бактериями, способными разрушать нефтепродукты. В этом случае разрушения нефти идет автономно до конечной стадии, когда в окружающей среде остается только 10-15 % асфальтенов, экологически инертных компонентов. Использование биосорбентов в любых погодных условиях, в том числе зимний период и период ледостава, на водной поверхности и грунтах. | ОЭН |
| 5.29 | Автоматизация графической интерпретации характерных образов полей давления и расходов | Каждому технологическому событию соответствует определенный графический образ. Поиск характерных черт образа выраженных в виде числовых полей (таблиц). | Автоматизированная библиотека образов, позволяющая на основе анализа числовых полей (таблиц) выдавать сообщение о технологическом событии. | ОГТ |
| 5.30 | Система поддержки принятия решения на основе автоматизированного распознавания образов изменения полей давления | Автоматическая интерпретация технологических событий на магистральном нефтепроводе, анализ ситуации и выдача рекомендаций для операторов и лиц, принимающих решения о дальнейшей эксплуатации МН. | Автоматическое определение возможных технологических событий на нефтепроводе, выдача сообщений о событии и рекомендаций по действиям в данной ситуации. | ОГТ |
| 5.31 | Вероятностные оценки достоверности данных, получаемые с СДКУ. Способы фильтрации недостоверных данных. | При эксплуатации МН используются сотни датчиков. Не всегда датчики показывают достоверную информацию. Требуются методы, позволяющие проанализировать входящую информацию и отфильтровать недостоверные данные. | Способы фильтрации недостоверных данных | ОГТ |
| 5.32 | Формирование расчетного графического образа переходного режима | При планировании переходных режимов можно применить библиотеку элементарных графических образов используя методы наложения полей и таким образом сформировать набор параметров перехода с одного технологического режима на другой с поминутной разбивкой характеристик процесса. | Результатом работы должна стать технология, позволяющая формировать поминутные суточные план графики и образы переходов на основе образов (матриц) элементарных технологических событий, необходимая для автоматизации контроля переходов. | ОГТ |
| 6. Экономика, управление, правовые вопросы |
| 6.1 | Определение долгосрочной потребности в персонале ОСТ с использованием автоматизированных информационных систем | Тематика рекомендована ПАО «Транснефть» (поручение вице-президента Б.М. Короля исх. От 21.10.2016 №АК-24-02-03/57834) |
| 6.2 | Разработка методики сравнительного анализа производительности труда ПАО «Транснефть» с отечественными/зарубежными компаниями-аналогами | Тематика рекомендована ПАО «Транснефть» (поручение вице-президента Б.М. Короля исх. От 21.10.2016 №АК-24-02-03/57834) |
| 6.3 | Выбор показателя и разработка методики расчета производительности труда нефтетранспортных компаний | Тематика рекомендована ПАО «Транснефть» (поручение вице-президента Б.М. Короля исх. От 21.10.2016 №АК-24-02-03/57834) |
| 6.4 | Разработка электронного реестра аккредитованных образовательных организаций и учебных программ |  |
| 6.5 | Применение методов исследования (нормирования) производственных процессов как основы моделирования численности персонала и оптимизации структуры рабочего времени | Тематика рекомендована ПАО «Транснефть» (поручение вице-президента Б.М. Короля исх. От 21.10.2016 №АК-24-02-03/57834) |
| 6.6 | Анализ эффективности методов планирования фонда заработной платы и выбор основных направлений оптимизации расходов на персонал | Тематика рекомендована ПАО «Транснефть» (поручение вице-президента Б.М. Короля исх. От 21.10.2016 №АК-24-02-03/57834) |
| 6.7 | Использование автоматизированных информационных систем при моделировании затрат на оплату труда по уровням бюджетного планирования, видам деятельности и категориям персонала | Тематика рекомендована ПАО «Транснефть» (поручение вице-президента Б.М. Короля исх. От 21.10.2016 №АК-24-02-03/57834) |
| 6.8 | Исследование эффективности мер по организации и развитию физической культуры и спорта в трудовых коллективах | Тематика рекомендована ПАО «Транснефть» (поручение вице-президента Б.М. Короля исх. От 21.10.2016 №АК-24-02-03/57834) |
| 6.9 | Сравнительный анализ и оценка оптимальных условий для организации деятельности здравпунктов на производственных объектах по штатной модели и по модели аутсорсинга | Тематика рекомендована ПАО «Транснефть» (поручение вице-президента Б.М. Короля исх. От 21.10.2016 №АК-24-02-03/57834) |
| 6.10 | Исследование и оценка факторов, влияющих на временную утрату трудоспособности работников, и их связи с результатами обязательных медицинских осмотров | Тематика рекомендована ПАО «Транснефть» (поручение вице-президента Б.М. Короля исх. От 21.10.2016 №АК-24-02-03/57834) |
| 6.11 | Определение влияния на мотивацию персонала повышения эластичности системы нематериального стимулирования | Тематика рекомендована ПАО «Транснефть» (поручение вице-президента Б.М. Короля исх. От 21.10.2016 №АК-24-02-03/57834) |
| 6.12 | Совершенствование производственно-хозяйственной деятельности организации. | Анализ показателей эффективности; выявление проблем. | Разработка и внедрение мероприятий, повышающих эффективность деятельности организации | ОИТО |
| 6.13 | Организация и пути решения проблем в сфере управления МТР | Исследование действующей схемы управления и учета в сфере МТС, выявление особенностей и предложения по оптимизации управленческого учета | Совершенствование системы управления МТР | АУП |
| 6.14 | Организация и пути решения проблем в сфере управления МТР | Исследование действующей схемы управления и учета в сфере МТС, выявление особенностей и предложения по оптимизации управленческого учета | Совершенствование системы управления МТР | БПТОиКО |
| 6.15 | Организация и проведение профессиональных конкурсов как один из важных факторов становления трудовой мотивации персонала предприятия | - Отсутствие научно обоснованных методик подготовки конкурсантов и их адаптации к соревновательным условиям на финальных этапах конкурса в ОАО и Компании. - Не проработанность единой инвариантной для всех конкурсных профессий критериальной базы оценки выполнения требований охраны труда при выполнении конкурсных заданий | - Практические рекомендации по организации профессиональных соревнований в условиях структурных подразделений в составе филиала (ЛПДС, НПС, БПО, ЛЭС и т.д.) - Создание инструктивно-методической базы для разработки планов учебно-тренировочных занятий с конкурсантами с оптимальным сочетанием теоретического и практического компонентов подготовки - Формирование единой инвариантной для каждой профессии критериальной базы оценки выполнения требований охраны труда. | КРНУ |
| 6.16 | Создание доказательной базы для представления в судебные органы документов, подтверждающих фактическое количество похищенной нефти из нефтепровода. | Коммерческий учёт количества нефти, прокачанной через НПС | Минимизация аварийных ситуаций, связанных с хищениями нефти из нефтепровода | НРНУ |
| 6.17 | Методы оценки кадрового резерва (оценка потенциала для продвижения и снижение риска выдвижения некомпетентных сотрудников) | - Отсутствие инструментария оперативной входной диагностики профессионально-значимых качеств личности для руководителей подготовки кандидата в кадровый резерв - Отсутствие адаптированного (корпоративного) для персонала предприятия классификатора и шкалы измерения для получения сравнительной оценки сформированности профессионально значимых качеств личности | - Обеспечение специалистов и руководителей отделов и служб технологией оперативной оценки профессионально значимых деловых качеств личности | ОК |
| 6.18 | Разработка методов определения потребности в персонале с учетом региональных особенностей | -нет единых методов определения потребности в персонале, в основном прогнозируется естественная текучесть кадров (увольнение на пенсию, переезд в другие регионы и т.д.) | Определение потребности в персонале на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу | ОК |
| 6.19 | Объединение курсов целевого назначения рабочего персонала (по профессиям) в единый унифицированный курс обучения в целях сокращения затрат | В корпоративных учебных центрах проводится очное обучение персонала на курсах целевого назначения отдельно по каждой теме, что влечет за собой увеличение затрат на персонал (командировочные расходы и трудозатраты) | Разработка единых унифицированных программ обучения рабочего персонала (с объединением программ КЦН) | ОК |
| 6.20 | Совершенствование системы организации нормирования труда АО «Транснефть – Западная Сибирь» | Повышение уровня нормирования труда | Разработка мероприятия и рекомендации по совершенствованию системы нормирования труда, разработка проекта Сборника нормативов времени на основные виды работ, выполняемые ЦБПО для расчета трудоемкости, трудозатрат персонала на эти виды работ и установления нормированных наряд-заданий. | ООиОТ |
| 6.21 | Организация, информационное обеспечение и методика анализа материальных ресурсов на предприятии | Требуется методика, отвечающая потребностям управления материальными ресурсами включающая информационную систему, обеспечивающую поддержку принятия решения по управлению материальными ресурсами | Решение данного вопроса позволит повысить эффективность управления материальными ресурсами | ОРНУ |
| 6.22 | Регулировка численности грузоподъёмной техники в филиалах в целях обеспечения материально-техническими ресурсами | Отсутствие оптимального алгоритма действия по оперативному обеспечению грузоподъемной техники при поступлении МТР от поставщика- | Взаимодействия отделов и служб для предоставления грузоподъёмной техники, анализ штата водителей грузоподъёмной техники, алгоритм взаимодействия с поставщиками и разработка рекомендаций по решению проблемы с поставками МТР в части наличия грузоподъёмной техники на складах РНУ, экономический эффект при их применении | ОРНУ |
| 6.23 | Оптимизация командировочных расходов предприятия | Заключение централизованных договоров с авиа- жд- перевозчиками и предприятиями гостиничного бизнеса. В этом случае можно рассчитывать на льготные тарифы при заключении договора, бонусную программу, которая позволяет обменивать накопленные компанией баллы на бесплатные полеты в командировках, накопительную систему скидок | Экономия затрат по командировочным расходам | ПЭО |
| 6.24 | Новое в правовом регулирование режима земель охранных зон: основные вопросы судебной практики. | законодательство, касающееся размещения линейных объектов, требует дальнейшего совершенствования Анализ изменений, внесенных в земельное законодательство Федеральным законом от 23 июня 2014 года N 171-ФЗ и другими федеральными законами, в части предоставления земельных участков для размещения линейных объектов | Выработка эффективной политики по вопросам, касающимся размещения линейных объектов, а также защиты интересов ОСТ, в случаях нарушения использования земельных участков и режима хозяйственной деятельности в охранных зонах магистральных трубопроводов | ЮО |
| 6.25 | Правовая, экономическая природа и порядок решения вопросов, связанных с размещением в охранной зоне трубопроводов объектов других лиц | Организация эффективного взаимодействия с органами государственной власти по вопросам защиты имущественных интересов ОСТ, связанных с переустройством объектов Обществ, из-за отчуждения земельных участков и линейных объектов для государственных и муниципальных нужд. при их пересечении с линейными объектами третьих лиц | Разработка методических указаний на уровне АК «Транснефть», которые будут регламентировать действия системы Транснефть в ситуации, требующей переустройство объектов ОСТ при их пересечении с линейными объектами третьих лиц. | ЮО |
| 6.26 | Регулировка численности грузоподъёмной техники в филиалах в целях обеспечения материально-техническими ресурсами | Отсутствие оптимального алгоритма действия по оперативному обеспечению грузоподъемной техники при поступлении МТР от поставщика- | Взаимодействия отделов и служб для предоставления грузоподъёмной техники, анализ штата водителей грузоподъёмной техники, алгоритм взаимодействия с поставщиками и разработка рекомендаций по решению проблемы с поставками МТР в части наличия грузоподъёмной техники на складах РНУ, экономический эффект при их применении | ОК и МТС |
| 7 Аналитические и теоретические проекты «Новый взгляд» инновационного развития сферы деятельности Компании, технологий, производственных и бизнес-процессов |
| 7.1 | Оценка эффективности эксплуатации насосного оборудования в условиях работы магистральных нефтепроводов с пониженной производительностью | Необходимость и целесообразность повышения КПД насосного оборудования при недозагрузке трубопровода | Оценка экономической эффективности мероприятии по реконструкции НПС с целью повышения КПД насосного оборудования в условиях недозагрузки трубопровода | ОГТ |
| 7.2 | Определение эффективности ПТП (противотурбулентной присадки) при изменении температуры продукта | В какой мере на эффективность ПТП влияет изменение температура нефтепродуктов | Методика определения эффективности применения ПТП при изменении температуры продукта | ОГТ |
| 7.3 | Учет влияния температуры продукта на максимальную пропускную способность технологического участка МН (МНПП) при регулируемом вводе ПТП | Определить в какой мере влияет температура продукта на максимальную пропускную способность технологического участка МН (МНПП) при регулируемом вводе ПТП | Разработать методику расчета влияния температуры продукта на максимальную пропускную способность технологического участка МН (МНПП) при регулируемом вводе ПТП | ОГТ |
| 7.4 | Локализация источников возмущения по дискретным показаниям датчиков давления | Большая погрешность при определении источников возмущении по дискретным показаниям датчиков давления | Уточнение местоположения источников возмущении по дискретным показаниям датчиков давления | ОГТ |
| 7.5 | Корректировка параметров технологического режима с учетом движения партии жидкости с различными температурами | Несоответствие расчетных и фактических параметров технологических режимов при движении партии жидкости с различными температурами | Уточнение параметров расчетных технологических режимов при движении партии жидкости с различными температурами | ОГТ |
| 7.6 | Разработка методики определения максимальной пропускной способности участка МН (МНПП) при использовании ПТП с учетом вариабельности суточной и часовой температуры продукта | Существующие нормативные документы и методики не учитывают вариабельности суточной и часовой температуры продукта при определении максимальной пропускной способности участка при использовании ПТП | Разработать методику определения максимальной пропускной способности участка при использовании ПТП с учетом вариабельности суточной и часовой температуры продукта | ОГТ |
| 7.7 | Разработка методики планирования расхода ПТП с учетом сезонной и часовой вариабельности температуры продукта | Отсутствие методики планирования расхода ПТП с учетом сезонной и часовой вариабельности температуры продукта | Проект методики планирования расхода ПТП с учетом сезонной и часовой вариабельности температуры | ОГТ |
| 7.8 | Комплексные критерии эффективности эксплуатации магистрального нефтепровода | Эффективность эксплуатации магистрального нефтепровода, определяется не только удельными энергетическими показателями перекачки нефти, но и затратами, связанными с обеспечением работоспособности и безаварийности объекта, затратами на обслуживание оборудования и сооружений, предотвращение и ликвидацию экологических последствий, содержание инфраструктуры и оплату труда работников и пр. Для определения правильной стратегии развития и эксплуатации нефтепровода необходимы комплексные критерии, позволяющие найти наилучший баланс между различными составляющими. | Планирование на основе критериев оптимизации эффективности эксплуатации магистрального нефтепровода | ОГТ |
| 7.9 | Определение и сравнение параметров энергетической эффективности работы предприятия. | Как определить, какое из двух предприятий энергетически более эффективно? Даже если это родственные предприятия, осуществляющие похожий вид деятельности, то условия, в которых они работают, далеко не всегда одинаковы. Какие критерии энергоэффективности могут быть использованы? Как привести предприятия к одинаковым условиям сравнения? | Выработка критериев энергетической эффективности работы предприятия, позволяющая сопоставить качество работы разных предприятий, определить скрытые резервы и предельные возможности повышения энергетической эффективности | ОГТ |
| 7.10 | Применение метода экспресс-анализа состояния, работающего нефтепровода | От быстроты и точности оценки технологической ситуации во многом зависит надежная и безаварийная работа магистрального нефтепровода, правильность принятия решения для корректировки технологического режима, предотвращения развития опасной ситуации, | Простые и быстрые методы оценки технологической ситуации, позволяющие судить о наличии, возникновении или развитии тех или иных технологических событий, представляющих потенциальную опасность для нормальной работы нефтепровода. | ОГТ |
| 7.11 | Планирование энергозатрат при переходных режимах | Планирование электроэнергии при переходных режимах имеет относительно большую погрешность, что выражается в перерасходе или недорасходе запланированной электроэнергии во время перехода относительно заявленной. | Повысить точность планирования расхода электроэнергии при переходных режимах до 2 %. | ОГТ |
| 7.12 | Сравнение энергопотребления при планировании режимов работы МН для различных производительностей работы магистрального нефтепровода | При изменении планов перекачки нефти, часто приходиться искать ответ на вопрос, является ли новый вводимый режим оптимальным, какова будет величина требуемой дополнительной или неизрасходованной электроэнергии, насколько необходимо скорректировать заявку электроэнергии. | Способ определения и сравнения величины затрат электроэнергии при изменении требуемой производительности и условий перекачки. | ОГТ |
| 7.13 | Автоматизация анализа энергопотребления при планировании режимов работы магистральных нефтепроводов | Собрать, обработать, проанализировать электропотребление каждого насосного агрегата на основе данных АСТУЭ, построить эмпирические зависимости, пригодные для использования при планировании мощности агрегатов. | Автоматизация процесса анализа и формирования эмпирических зависимостей для планирования мощности. | ОГТ |
| 7.14 | Последовательная перекачка различных продуктов с применением противотурбулентных присадок | При последовательной перекачке продуктов с различными физическими свойствами требуется регулировка ввода присадки при продвижении границы раздела партий. | Методика расчета концентраций присадок для обеспечения стабильных режимов перекачки продуктопроводов без дросселирования. | ОГТ |
| 7.15 | Регулирование режима при последовательной перекачке продуктов с учетом сбросов на промежуточные нефтебазы | Изменение транзитного сброса на нефтебазы и продвижение партий нефтепродуктов с различными физическими свойствами сильно изменяет картину распределения давлений на технологическом участке и требует регулирования или включения, отключения задействованного насосного оборудования. | Расчеты изменения давлений при изменении транзитных сбросов и продвижении партий продуктов с учетом переключений насосного оборудования. Прогноз изменения давлений. | ОГТ |