СОВРЕМЕННАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА ОПТИМАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАРУЖНОГО КЛИМАТА НА ЗДАНИЕ

Федюк Р.С.

Дальневосточный государственный технический университет (г. Владивосток)

Методика определения ориентации и габаритов здания предполагает задание климатических показателей района строительства, общей полезной площади здания и высоты этажа.

Для расчета необходимы следующие исходные данные:

1. Исходные климатические параметры:

1.1. Продолжительность отопительного периода и периода охлаждения;

1.2. Значения среднемесячных температур наружного воздуха; температура наружного воздуха для наиболее холодной пятидневки и самого жаркого месяца Т0;

1.3. Температура внутреннего воздуха TR;

1.4. Направление ветра;

1.5. Среднесуточные значения прямой Is и рассеянной ID солнечной радиации, падающей на поверхность наружных ограждающих конструкций;

2. Теплотехнические показатели наружных ограждающих конструкций:

2.1. Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций αin sf

2.2. Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих конструкций αout sf

2.3. Коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждающих конструкций для стен β1 = β2 = β3 = β4 и покрытий β5;

2.4. Коэффициенты проникания прямой (k1S) и рассеянной (k1D) солнечной радиации; коэффициенты поглощения прямой (k2S ) и рассеянной (k2D) солнечной радиации через заполнение тепловых проемов; коэффициенты облучения световых проемов (rR);

3. Характеристики зданий:

3.1. Общая полезная площадь F0, м ;

3.2. Высота этажа Н , м;

3.3. Коэффициент остекления стен Р1-Р4, покрытий Р5, перекрытий Р6 ;

3.4. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций стен R1, —R4, покрытий R5, перекрытий R6 , окон Rw,

3.5. Сопротивление воздухопроницанию наружных ограждающих конструкций стен  Ra и окон Ra w, ;

3.6. Воздухопроницаемость наружных ограждающих конструкций стен , окон , ;

После определения исходных данных расчет ведется в следующем порядке:

1. Расчет удельных тепловых потоков (здесь i = 1…4 относятся к стенам, i = 5 - к покрытию,  i = 6 - к перекрытию):

1.1. Значения тепловых потоков, средних за расчетный период:

, где

N – число месяцев в расчетном периоде;

qj – среднемесячные значения тепловых потоков, Вт/м2;

1.2. Среднемесячные значения теплового потока через заполнения световых проемов в холодный период года, Вт/м2:

;

в теплый период года:

где - среднемесячное значение теплового потока через заполнения световых проемов в холодный период года за счёт теплопередачи, Вт/м2:

в теплый период года:

- среднемесячное значение теплового потока через заполнения световых проемов в холодный период года за счет фильтрации воздуха, Вт/м2:

в теплый период года

- среднемесячное значение теплового потока по сторонам света через заполнения световых проемов за счет проникающей солнечной радиации, Вт/м2:

-среднемесячное значение теплового потока по сторонам света через заполнения световых проемов за счет поглощенной солнечной радиации, Вт/м2:

1.3. Среднемесячные значения тепловых потоков через стены и покрытия в холодный период года при наличии фильтрации, Вт/м2:

,

в теплый период года:

,

где  - температура внутренней поверхности стены, ºС

Ii - среднесуточное значение суммарной солнечной радиации, падающей на поверхность i-ой наружной ограждающей конструкции за месяц расчетного периода, Вт/м2:

1.4. Среднемесячные значения тепловых потоков через стены и покрытия в холодный период года при отсутствии фильтрации, Вт/м2:

в теплый период года:

1.5. Среднемесячные значения тепловых потоков через перекрытие в холодный период года, Вт/м2:

(T0-TR)

в теплый период года:

( TR -T0)

2. Оптимальные размеры здания:

2.1. Длина здания, м

2.1. Ширина здания, м

3. Количество этажей здания (округляется до большего целого):

4. Минимальная удельная тепловая характеристика здания, Вт/м2:

, где

5. Показатель тепловой эффективности здания как отношение минимальной удельной  тепловой характеристики к удельной тепловой характеристике здания, принятого к проектированию:

, где

- удельная тепловая характеристика здания, принятого к проектированию.